设备技术参数会审表

| 设备名称 | 智能消毒机器人 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.80万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | √国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 自主移动式过氧化氢消毒机将过氧化氢汽化技术与激光导航技术结合，利用高精度激光雷达的即时定位技术，自主构建平面地区，根据消毒位置，自主路径规划和灵活避障，配套使用平板电脑作为控制器，无线远程控制和监控设备，达到智能消毒的效果。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 自主移动式过氧化氢汽化消毒机主机 | 1 |
| 2 | 平板电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★消毒技术 | 通过汽化技术（非雾化），将35%过氧化氢溶液蒸发成纳米级不可见的气体，通过送风风机喷射到空间中，释放游离的羟基自由基，对细胞成分（如细胞壁、细胞核和DNA）进行氧化破坏，从而对物体表面和空气达到消毒的目的。 |
| 2 | 消毒空间 | 储液量≥2000mL，适用于300m³空间内的消毒。 |
| 3 | ★对物体表面消毒效果 | 对大肠杆菌的杀灭对数值≥6； 对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值≥6； 对嗜热脂肪芽孢杆菌灭对数值≥6； 对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥6； 提供CMA检测报告 |
| 4 | ＃对空气消毒效果 | 对空间内白色葡萄球菌的杀灭率>99.9%，对200m³空间内自然菌的杀灭率＞90%。提供CMA检测报告 |
| 5 | 消毒剂 | 采用35%食品级过氧化氢溶液作为消毒剂。 |
| 6 | 电源 | 锂电池供电 |
| 7 | ★汽化温度 | 汽化温度≥150℃。 |
| 8 | ★汽化速率 | 消毒溶液汽化速率1-10g/min自动调节 |
| 9 | 操作便捷性 | 使用平板电脑作为操作控制器，无线远程控制消毒机，可实时查看消毒机运行状态。 |
| 10 | 控制系统要求 | 采用进口品牌PLC可编程控制器进行模块化程序控制。 |
| 11 | ＃浓度检测 | 配置进口品牌过氧化氢浓度传感器。过氧化氢消毒浓度在线实时监测，消毒完成后，空间残留浓度可监测。 |
| 12 | ＃温湿度检测 | 可检测环境 温湿度，体现在平板操作界面 |
| 13 | ＃消毒用量控制要求 | 配置进口品牌高精度称重传感器，可以自动计算消毒溶液总用量，可以精确控制过氧化氢使用量，显示剩余量，并进行实时监测和反馈。 |
| 14 | 智能消毒 | 配置进口导航系统，采用先进的激光制导技术，实现消毒地图构建、精确定位、自主导航、站点消毒等功能，自主完成整个区域消毒。 |
| 15 | ＃路径规划 | 设备应可根据消毒需要，灵活调整消毒顺序，并自主规划路径，应具有自主避障功能。 |
| 16 | 监控要求 | 在显示器上可以实时显示设备所在位置，内置摄像头，可以远程查看消毒过程中设备所处环境。 |
| 17 | 工作状态显示 | 具备设备工作状态显示：具有工作状态颜色指示装置（待机、工作状态分色指示系统）。 |
| 18 | 材质要求 | 外壳及内部结构件采用304不锈钢材料制作，材料兼容性好，不会老化。提供材质证明。 |
| 19 | ＃消毒数据管理 | 消毒运行数据可记录、可查询、可打印，可形成数据曲线。保证数据可追溯。 |
| 20 | ★备案要求 | 需取得卫监政府部门批准的消毒产品备案许可证，在全国消毒产品网上备案信息服务平台有公示。 |
| 21 | 质量体系 | 生产企业通过ISO 9001质量管理体系认证 |
| 22 | 耗材名称 | 35%食品级过氧化氢溶液，蠕动泵管，过氧化氢浓度探头（开放耗材） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 培训支持 | 现场培训 |
| 3 | 维修响应 | 2小时响应 |
| 4 | 到货时间 | 10个工作日 |