设备技术参数会审表

| 设备名称 | 内科胸腔镜 | 计划号 | 2021-N1212 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 纤细而硬质的插入部，并具有宽大的钳子管道；并采用高清的CCD，提供了高清晰的画质。插入部的弯曲功能，大大减轻了对肋间的刺激。与科室原有内窥镜主机兼容使用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 内科胸腔镜 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 功能要求 | 与科室原有奥林巴斯290内窥镜主机兼容使用 |
| 2 | 视野角 | ≥120° |
| 3 | 视野方向 | 0° |
| 4 | 景深 | ≥3-100mm |
| #5 | 先端部外径 | 先端部外径≤6.9mm |
| 6 | 插入部外径 | ≤7.0mm |
| 7 | 弯曲角度 | 上：130° 下：130° |
| 8 | 有效长度 | ≥270mm |
| 9 | 全长 | ≥520mm |
| #10 | 钳子管道内径 | 钳子管道内径≥2.8mm |
| 耗材明细 |
| ★1 | 耗材参数 | 一次性内镜用软性导引套管 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 软性戳卡； 外套管内径：8.4mm 外套管外径：10mm 外套管有效长度：60mm |
| 3 | 耗材年用量 | 预估 2.25万元/年/台 ,50个/年 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （个/台/年） | 最高限价 （单价） | 最高限价 （总价） |
| 1 | 软性戳卡 | 指定规格 | 50 | 450元 | 22500元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安 |
| 3 | 维修站 | 西安、上海内窥镜服务部、广州内窥镜服务部 |
| 4 | 收费标准 | 90% |
| 5 | 培训支持 | 在货物安装完成后，工程师至医院进行现场培训，通过培训，确保达到安全使用和保养该设备的效果。本项目培训在装机完成后一周内完成，直至用户能熟练使用设备为止 |
| 6 | 维修响应 | 用户报修响应时间： 报修应答时间为2小时 办事处所在城市到现场时间：8小时 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后 90 日内送货安装完毕 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。