设备技术参数会审表

| 设备名称 | 呼吸湿化治疗仪 | 计划号 | 2021-N1444 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 5台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 呼吸湿化治疗仪可在辅助呼吸的治疗过程中发挥重要作用，针对大量有自主呼吸又需要呼吸辅助的患者，很多临床资料已经证明，经鼻高流量治疗可以作为首选方案，在保证病人舒适性的前提下，争取逆转病情。对于小儿肺炎、支气管炎、分泌物过多/粘稠的患者，可以提供有效的脱机策略，减少再插管率，减少困难脱机，减少长期使用呼吸机引起的并发症，减少病人的治疗费用，减轻医护人员的工作负担。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 呼吸湿化治疗仪主机 | 5套 |
| 2 | 加热呼吸管路套装 | 5套 |
| 3 | 成人鼻塞 | 5个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| ★2 | 主机消毒系统 | 主机有自身消毒装置（原理：高温消毒）防止二次使用时造成交叉感染，传染科新冠病区使用必须具备功能，有第三方实验室根据ISO1725国际标准进行的验证。 |
| #3 | 认证 | CE和FDA认证 |
| #4 | 湿化装置 | 必须有可重复使用湿化罐（降低治疗成本），注册证中有明确注明可重复使用 |
| 5 | 流量设置范围 | 10 —60升/分。 |
| 6 | 氧浓度监测/设置范围 | 21%--100%。 |
| 7 | 气体过滤功能 | 主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，防止二次使用时造成交叉感染，传染科新冠病区使用必须具备功能，并提供证明文件。 |
| 8 | 气体温湿度设置 | 31℃，34℃，37℃ 100%相对湿度 |
| 10 | 报警功能 | 水罐缺水；氧浓度高或低；气体温度不足；气体流量不足等；管路连接异常报警；管路堵塞报警。 |
| 9 | 耗材及配件要求 | 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件 |
| 11 | 耗材名称 | 加热呼吸管路套装、病人界面（鼻塞导管、气管切管接头） |
| 12 | 耗材年用量 | 预估12万元/台/年 |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 加热呼吸管路套装 | 120 | 600 | 72000 |
| 鼻塞导管（各型号） | 100 | 330 | 33000 |
| 气管切管接头 | 20 | 330 | 6600 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | ≥2年 |
| 2 | 备件库 | （西安有备件库） |
| 3 | 维修站 | （西安有维修站） |
| 4 | 收费标准 | 3年免费进行保修 |
| 5 | 培训支持 | 提供“7×24”的电话技术服务 免费对用户操作和维护人员进行现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应客户售后需求 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |