（2021-JK15-W1169 便携式肺功能检测仪）

技术参数表

| 设备名称 | 便携式肺功能检测仪 |
| --- | --- |
| 招标最高限价 | 15万人民币 | 设备数量 | 1 |
| 国别 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 仪器必须为便携式，可满足人体肺通气功能的各项检查，主要包括：VC、FVC、MVV、MV、BD等项目,仪器可直接显示慢阻肺（COPD）病期分类结果，打印报告图文并茂。可连接电脑，打印中文报告。检测结果精确度高，重复性好，质优耐用。使用环境满足需要。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1个 |
| 2 | 传感器 | 1个 |
| 3 | 鼻夹 | 4个 |
| 4 | 热敏打印纸 | 10卷 |
| 5 | 咬嘴 | 100个 |
| 6 | 一次性使用呼吸过滤器 | 100个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #主机 | 尺寸不大于：宽230 x 长274 x 高100mm 重量不大于1.5Kg。整机进口 |
| 1.1 | #工作环境 | 气温10-40℃，相对湿度10%-80%，海拔高度0-5000m |
| 1.2 | 操作屏幕 | 触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种操作。触摸屏可以进行感应式位置调整 |
| 1.3 | 显示器 | 主机操作屏幕为LED彩色液晶显示屏，≥5.7英寸彩色LED |
| 2 | ★传感器 | 采用合金材料及抗菌过滤室一体化传感器 |
| 2.1 | ★结构 | 由滤室、滤网、金属铂铑合金丝组成双向流速传感器， |
| 2.2 | #工作环境 | 气温10-40℃，相对湿度10%-80%，海拔高度0-5000m |
| 2.3 | ★流量范围及精度 | 范围：0-14.0 L/s，精度±3%或±0.01L/s |
| 2.4 | ★容量范围及精确度 | 范围：0-10.00L, 容量精确度：±3%或10毫升 |
| 3 | ★检测项目 | 临床肺功能检查主要项目，肺功能时间曲线测试、流速容量曲线测试、分钟最大通气量与每分钟通气量等 |
| 3.1 | VC（肺活量） | VC（肺活量）曲线及数据分析.VC,YV,IRV,ERV,IC |
| 3.2 | FVC（用力肺活量） | FVC（用力肺活量）曲线及数据分析，FVC、FEV1.0. FEV1.0%,PEFR,MMF, FEV3.0. FEV3.0%, |
| 3.3 | MVV（每分钟最大通气量） | MVV（每分钟最大通气量）曲线及数据分析 |
| 3.4 | MV（每分钟通气量） | MV（每分钟通气量）曲线及数据分析 |
| 3.5 | BD（支气管舒张试验） | BD（支气管舒张试验）曲线及数据分析，药后药前对比 |
| 4 | #预计值公式 | 中国人专用预计公式EUROPE，BALDWIN，BEIJING，LAM-CHINA自动生成儿童、老人预算值 |
| 5 | 报告打印 |  |
| 5.1 | 仪器打印 | 内置热敏打印，四种图文并茂报告格式，打印所有数据及曲线，并自带诊断分析结果 |
| 5.2 | 电脑打印 | 可通过电脑打印中文A4纸报告 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 12个月 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 按实际情况收取正常配件费用，不额外收费。 |
| 5 | 培训支持 | 安装培训 |
| 6 | 维修响应 | 在一个小时内响应 |
| 7 | 到货时间 | 国内有现货，7个工作日内可发货。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。