## 2021-JKMTDY-F5045

| 设备名称 | 体部伽马刀拆机 |
| --- | --- |
| 维修数量 | 1 |
| 最高投标限价 | 198万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 废源回收处理、 取源工程服务 | 1.1铅罐租赁，使用铅罐废源回收后，需向医院提供退源回收证明及相关报备材料 |
|  |  | 1.2危险品运输将取出的废源进行回收处理，包括但不限于铅罐储运、运输、废源处理等 |
|  |  | 1.3取源、源铅罐吊装。提供专业的装卸吊装的使用 |
|  |  | 1.4工程实施，提供一次性取源服务，工期：8天(如遇卡源、源生锈时工期最多增加5天) |
|  |  | 1.5工装使用（具有取源相关专业工具、处理卡源用特殊工装，能够搭建热室、符合环保要求） |
|  |  | 1.6提供吊装装辆使用服务 |
|  |  | 1.7负责将取出的废源进行回收处理，提供针对不可预见的情况（如钴源锈死、卡死等）的应急处理预案；提供完善可行符合规定的废源处理方案 |
| 2 | 设备拆机 | 2.1提供专业的符合要求的OUR-QGD型体部伽玛刀设备报废拆机工装 |
|  |  | 2.2设备拆缷，将OUR-QGD型体部伽玛刀设备拆卸，从机房搬出 |
|  |  | 2.3设备运输服务，对于已拆卸的OUR-QGD型体部伽玛刀设备提供装箱运输服务 |
| 3 | 机房一体化安装 | 3.1提供与新设备匹配的机房太空舱式一体化安装服务，实现设备、机房交钥匙工程 |
|  |  | 3.2结合医院场地资源，定制提供一站式交钥匙工程，建设安全可靠、人性化场景的伽玛刀机房系统 |
|  |  | 3.3机房一体化交钥匙工程工期：20天 |

## 2021-JKMTDY-F5046

| 设备名称 | 维修INNVA3100球管 |
| --- | --- |
| 维修数量 | 1 |
| 最高投标限价 | 98万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 服务要求 | 提供投标型号球管的原版技术支持白皮书（DATA SHEET)，且应标参数均以此技术白皮书为准。 |
| 2 | 服务要求 | 球管靶材料：钨-铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片（IEC 60601-2-28) |
| 3 | 服务要求 | 提供原厂球管的进口报关单 |