设备技术参数会审表

| 设备名称 | 供体手术器械 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.7万元人民币 | 设备数量 | 1批 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于肝移植手术。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 血管镊 | 3 |
| 2 | 血管镊 | 3 |
| 3 | 血管镊 | 3 |
| 4 | 血管镊 | 2 |
| 5 | 血管镊 | 3 |
| 6 | 血管镊 | 2 |
| 7 | 血管镊 | 2 |
| 8 | 血管镊 | 1 |
| 9 | 阻断钳 | 4 |
| 10 | 阻断钳 | 4 |
| 11 | 阻断钳 | 2 |
| 12 | 阻断钳 | 2 |
| 13 | 阻断钳 | 2 |
| 14 | 止血钳 | 4 |
| 15 | 止血钳 | 2 |
| 16 | 止血钳 | 2 |
| 17 | 止血钳 | 2 |
| 18 | 持针器 | 4 |
| 19 | 持针器 | 3 |
| 20 | 持针器 | 1 |
| 21 | 解剖剪 | 2 |
| 22 | 组织剪 | 2 |
| 23 | 组织剪 | 2 |
| 24 | 打孔器 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 血管镊 | 无损伤镊 2.0MM，直型240MM |
| 2 | 血管镊 | 无损伤镊 1.5MM，直型200MM |
| 3 | 血管镊 | 超轻无损伤镊 1.5MM 240MM |
| 4 | 血管镊 | 无损伤镊 2.0MM，有角200MM |
| 5 | 血管镊 | 直镊 1.5MM 宽 240 MM长 |
| 6 | 血管镊 | 组织镊(直头,夹口1MM),长240MM |
| 7 | 血管镊 | 组织镊(直头,夹口1MM),长200MM |
| 8 | 血管镊 | 组织镊，精细型，直型250MM |
| 9 | 阻断钳 | 无损伤血管钳 60度 ，55/85MM，230MM |
| 10 | 阻断钳 | 阻断钳 60度 弯型 30/160MM |
| 11 | 阻断钳 | 无损伤血管钳，儿童型， 30度, 30MM,165MM |
| 12 | 阻断钳 | 无损伤止血钳70MM 钳口 280MM |
| 13 | 阻断钳 | 血管钳, 185MM |
| 14 | 止血钳 | 动脉分离结扎钳,长180MM |
| 15 | 止血钳 | 精细蚊氏钳，弯身， 190MM |
| 16 | 止血钳 | 精细动脉止血钳(弯头),长185MM |
| 17 | 止血钳 | 蚊式止血钳X-精细型，弯型130MM |
| 18 | 持针器 | 碳坞镶片持针器，精细型，195MM |
| 19 | 持针器 | 碳坞镶片持针器，极精细型，175MM |
| 20 | 持针器 | 碳坞镶片持针器，270MM |
| 21 | 解剖剪 | 碳坞镶片 锯-齿形刀刃缝线剪，弯型 180MM |
| 22 | 组织剪 | 外科剪刀 |
| 23 | 组织剪 | 碳坞镶片解剖分离剪，精细型，弯型 175MM |
| 24 | 打孔器 | 主动脉打孔器 直径4MM， 140MM |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件只收成本，维修不收费 |
| 5 | 培训支持 | 上门培训，每年做一次维护保养 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内响应，2小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 3个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。