设备技术参数会审表

| 设备名称 | 腔镜下胰脾手术器械包 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1批 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 适用于腹腔镜下胰脾手术 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 单极类器械（可以连接单极电凝线） | 10把 |
| 2 | 双极类器械（可以连接双极电凝线） | 2把 |
| 3 | 无源类器械（独立器械，勿需连接电凝线） | 13类（20个） |
| 4 | 电极连线 | 2条 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 金属穿刺器套管 | 一对，组合式穿刺套管，带袋盖状阀门，直径5.5mm；长度11mm |
| 2 | 金属穿刺器套管 | 一对，组合式穿刺套管，带袋盖状阀门，直径10mm； |
| 3 | 金属穿刺针 | 一对，直径5mm穿刺针 |
| 4 | 金属穿刺针 | 一对，直径10mm穿刺针 |
| 5 | 转换器 | 由10mm套管进入5mm器械所需转换封帽 |
| 6 | 粗齿胆囊抓钳（带锁扣手柄） | 粗齿抓取钳有孔手柄带锁扣直径5mm 工作杆长度310mm |
| 7 | 肝脏抓钳(带锁扣手柄) | 肝脏抓钳，手柄带锁扣，直径5m；工作杆长度310mm |
| 8 | 强力提取钳（带锁扣手柄） | 抓取钳，手柄带锁扣； 直径10m ；工作杆长度310mm |
| 9 | 弯头无创抓钳（带锁扣手柄） | 弯头无创抓钳，手柄带锁扣，直径 5mm ；工作杆长度310mm |
| 10 | 小弯 | 5mm，马里兰弯分离钳 |
| 11 | 钝头直角分离钳 | 直角分离钳，直径 5mm ；工作杆长度310mm |
| 12 | 双极分离钳 | 双极带孔分离钳，直径5mm；工作杆 身长度310mm |
| 13 | 双极剪 | 双极梅氏剪，直径5mm；工作杆身长度310mm |
| 14 | 尖头直角分离钳（无锁扣手柄） | 60゜尖头分离钳直径 10mm ；工作杆身长度310mm |
| 15 | 弯剪（无锁扣手柄） | 梅氏剪 ，手柄无锁扣，直径5mm ；工作杆身长度310mm |
| 16 | 线剪 | 钝头钩剪（线剪），直径5mm，工作杆身长度 310mm |
| 17 | 冲洗吸引器 | 金属带阀门冲洗吸引器头，直径5mm;长度330mm |
| 18 | 持针器 | 直头自动复位持针器 ，一体手握式，直径5mm ，工作杆身长度310mm |
| 19 | 肺挡 | 扇形肺挡，用于肺叶的格挡，牵拉等；直径10mm,工作杆身长度310mm |
| 20 | 辅助针持带齿 | 2*3带齿辅助持针器，一体手握式，直径5mm;工作杆身长度310mm |
| 21 | 电钩 | 手柄与电极工作头分离式设计，直径5mm;工作杆身长度330mm |
| 22 | 临时血管阻断夹的施加钳 | 哈巴狗施夹钳（合并取夹功能）直径金属一体式，直径10mm;工作杆身长度340mm |
| 23 | 临时阻断血管夹 | 4个，金色静脉夹两个（弯长度45mm/2.94N；直长度25mm/2.45N）；银色动脉夹两个（弯长度45mm/4.41N;直长度25mm/3.43N） |
| 24 | 连发气动钛夹钳 | 连发气动钛夹钳，动力来源于二氧化碳气瓶，直径5mm;工作杆身长度310mm |
| 25 | 连发钛夹钉仓及气瓶 | 一盒有12版，每版含12个钛夹和一个气瓶 |
| 26 | 单极连线 | 连接电钩等单极器械 |
| 27 | 双极连线 | 连接双极剪钳等双极器械 |
| 28 | 器械长度 | 可选配工作杆长度为290mm;310mm;420mm |
| #29 | 四拆分结构 | 具备：金属芯、金属管、绝缘套、手柄 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件只收成本，维修不收费 |
| 5 | 培训支持 | 上门培训，每年做一次维护保养。 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内响应，2小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 3个月内 |