设备技术参数会审表

| 设备名称 | 受体手术器械 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.9万元人民币 | 设备数量 | 1批 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于肝移植手术，要求适用于血管、胆管吻合。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 血管夹 | 3 |
| 2 | 血管夹 | 3 |
| 3 | 血管夹 | 4 |
| 4 | 血管夹 | 4 |
| 5 | 血管夹 | 3 |
| 6 | 血管夹 | 3 |
| 7 | 显微持针器 | 2 |
| 8 | 显微持针器 | 2 |
| 9 | 显微组织镊 | 2 |
| 10 | 显微组织镊 | 2 |
| 11 | 显微组织镊 | 4 |
| 12 | 显微剪刀 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 血管夹 | 无损伤哈巴狗夹，弯型40/90MM |
| #2 | 血管夹 | 无损伤哈巴狗夹，直型25/68MM |
| #3 | 血管夹 | 迷你血管夹，直型14/35MM |
| #4 | 血管夹 | 迷你血管夹，弯型14/35MM |
| #5 | 血管夹 | 迷你血管夹，直型19/45MM |
| #6 | 血管夹 | 迷你血管夹，直型18/44MM |
| 7 | 显微持针器 | 显微持针器，直型，圆柄，不带扣锁，长185MM，钻石涂层,适用于6/0-10/0 |
| 8 | 显微持针器 | 显微持针器，弯型，不带扣锁，圆柄，长 150MM，工作端光板 |
| 9 | 显微组织镊 | 显微平头镊，直型重型，圆柄，钻石涂层，长210MM |
| 10 | 显微组织镊 | 显微平头镊，直型重型，圆柄，钻石涂层，长185MM |
| 11 | 显微组织镊 | 显微平头镊，弯型，圆柄，钻石涂层，长210MM |
| 12 | 显微剪刀 | 显微剪，弯型，尖头，锯齿状扁柄，长160MM |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件只收成本，维修不收费 |
| 5 | 培训支持 | 上门培训，每年做一次维护保养。 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内响应，2小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 3个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。