设备技术参数会审表

需求科室：骨科                                   填表时间：2021 年 6 月23 日

| 设备名称 | 全电动骨科手术床 | 计划号 | 2021-N1189 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 98.00万元人民币 | 设备数量 | 2套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 (进口 |
| 联系人 | 王倩 | 办公电话/手机 | 029-84771015 |
| 推荐品牌1：德国 TRUMPF 联系人/联系方式：胡卫娜13259852997 |
| 推荐品牌2： 德国 迈克维 联系人/联系方式： 13919773066 |
| 推荐品牌3： 美的兰 联系人/联系方式：13720525121 |
| 设备功能要求 |
| 1，用于外科手术使用，采用机械电动马达调节床柱及床面各动作。无任何液压缸、油阀、油路等液压系统结构。 2、床面全电动操控，除升降、头脚倾、左右倾等床面基本电动动作外，背板上下折、腿板上下折必须为电动调节。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全电动手术床主体 （含坐板及下背板，蓄电池） | 2套 |
| 2 | 头板 | 2套 |
| 3 | 上背板 | 2套 |
| 4 | 单手可操作手板 | 2对 |
| 5 | 分腿腿板 | 2对 |
| 6 | 麻醉布帘支架杆 | 2套 |
| 7 | 麻醉布帘架 | 2套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| ★2 | 操作系统 | 两套独立电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床柱备用操作控制面板 |
| 3 | 手术床脚轮 | 手术床采用双片式大脚轮（直径≥150mm）设计，万向轮，顶柱式刹车 |
| 4 | 手术床底座盖材质 | 不锈钢，非塑料或玻璃纤维材质.开口宽度：≥30cm； |
| 5 | 手术床床身材质 | 不锈钢材料，外观无带颜色喷塑铸件 |
| ＃6 | 床面水平移动范围 | ≥270mm，不可以头脚互换或偏心床柱代替 |
| ＃7 | 台面长度、宽度 | ≥2000mm；≥580mm |
| ＃8 | 台面高度调节范围 | 低位≤700mm；升降范围≥400mm |
| 9 | 床面纵倾、侧倾 | 头倾：≥30°，脚倾：≥35° 左倾、右倾：≥25° |
| 10 | 上下背板折叠角度 | 下背板上折：≥80°，下折：≥40° 上背板上折：≥90°，下折：≥60° |
| 11 | 腿板折叠角度 | 腿板上折：≥90°，下折：≥90° |
| ★12 | 最大承重量 | ≥450kg |
| ＃13 | 床垫 | 防压疮记忆棉床垫，厚度≥80mm，可根据患者体温及体重自然塑型，防水、易拆卸和清洁，防静电，可消毒，可透过X线。 |
| ★14 | 腰桥功能 | 具备 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 培训支持 | 免费培训 |
| 5 | 维修响应 | 维修响应24小时内到现场 |
| 6 | 到货时间 | 合同签订后90个工作日 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。