设备技术参数会审表

| 设备名称 | 术中诱发电位仪 | 计划号 | 2021-N1186 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | / | 设备数量 | 2套 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 台式计算机 | 2 |
| 2 | 显示器 | 2 |
| 3 | 激光打印机 | 2 |
| 4 | 16通道放大器 | 2 |
| 5 | 放大器延长头盒 | 4 |
| 6 | 独立恒流电刺激器 | 2 |
| 7 | 基座 | 2 |
| 8 | 仪器车 | 2 |
| 9 | 软件 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 主机 | 通道数：16通道，防液体设计（如果需要升级到32通道术中监护，只需增加一个16通道放大器即可） |
| #2 | 灵敏度 | EP：0.01uV—20mV，40级可调 EMG：10，20，50，100，200，400uV，1，2，5mV每格可调 |
| 3 | 共模抑制比 | >110dB |
| #4 | 噪声 | <4uV |
| ★5 | 电刺激器 | 必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能 |
| 6 | 独立、专用恒流电刺激器 | 具有双刺激的刺激器，防水，可双向刺激 |
| 7 | 独立、专用恒压经颅电刺激器 | 只有独立的恒压刺激器才能有效的在术中做出运动诱发，FDA认证 |
| ★8 | 软件功能要求 | 监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等 |
| 9 | 专业趋势图分析功能 | 可有效掌握手术进程 |
| 10 | 软件具备干扰源频率分析功能 | 可分析手术室固定频率干扰。（需提供软件截图） |
| ★11 | 耗材 |  |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 医用一次性针电极 | 3000根 | 33 | 99000 |
| 医用一次性神经探头 | 60个 | 1000 | 60000 |
| 总计 |  |  | 159000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机保修2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期后, 维修免人工差旅交通费及工时费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修人员到达现场时间不得超过4小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60天 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |