设备技术参数会审表

| 设备名称 | 生物纳米压痕仪 | 计划号 | 2021-Y1009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | / | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于软材料、生物组织的微区机械性能测试。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 生物纳米压痕仪 | 1 |
| 2 | 干涉仪 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1 |
| 4 | 悬臂梁式光纤探头 | 5 |
| 5 | 电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 压痕系统 |  |
| ★1.1 | 杨氏模量测试范围 | 5Pa-1GPa |
| 1.2 | 压痕深度 | 大于95um |
| 1.3 | 样品最大扫描范围（X*Y） | 12mmx12mm |
| 1.4 | 最小点距 | 1 µm |
| 1.5 | 力谱扫描速度 | 1 点/ 秒 |
| 1.1 | 内置一体式显微镜 | 内置一体式显微镜 |
| 1.7 | 探头寻找样品表面 | 探头自动寻找样品表面 |
| 1.8 | 测试环境 | 可在大气或者液体环境中测试样品 |
| ★2 | 探测器 |  |
| 2.1 | 探头类型 | 悬臂梁式光纤探头，使用光纤作为压痕信号传导介质 |
| 2.2 | 探头尺寸 | 5um-500um |
| 3 | 干涉仪部分 |  |
| ★3.1 | 干涉仪进行信号测量 | 使用高精度干涉仪进行信号测量，一键定标光学信号 |
| ★3.2 | 可操作波长 | 1528-1563 nm |
| 3.3 | 激光输出功率 | 6-25 mW |
| 3.4 | 读取带宽 | 20kHz/1MHz |
| 3.5 | 长期偏移量 | ±2.5 mV/24h |
| 3.6 | 位移敏感度 | <1 nm rms (20kHz) |
| 3.7 | 读取电流噪音 | <50μVrms |
| 3.8 | 波长调幅度 | 0.4 nm/100kHz |
| ★3.9 | DDS 信号源 | 0-10V, 100 kHz；TTL sync |
| ★4 | 离线分析软件分析模型 | 具备Oliver&Pharr、Herztian contact、JKR以及Hertz for hemispherical samples四种分析模型，可分析每条力曲线中的Piezo、indentation以及Cantilever三者具体比例。 |
| ★5 | 耗材 | 预估年用量32000元/台/年 |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 光纤探头 | 20个 | 1600 | 32000 |
| ★6 | 耗材要求 | 悬臂梁式光纤探头 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保外维修仅收取维修配件费，无人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时内响应， 48小时内解决问题 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后三个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。