技术参数

| 设备名称 | 可穿戴神经生理测量仪（腕式） |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W3314 |
| 最高限价 | 人民币：18万元 |
| 设备数量 | 12 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 可穿戴式的心率/脉搏波、皮肤电、加速度等各类生理与行为传感器，辅以机器学习算法，在日常情境下开展长时程、多维度追踪记录和分析。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 腕式可穿戴神经生理测量仪 | 12套 |
| 2 | 生理测量软件 | 12套 |
| 3 | 导电膏 | 12瓶 |
| 4 | 数据线 | 12个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 腕式可穿戴神经生理测量仪 |  |
| 1.1 | 生理测量模块重量 | 不高于 100g |
| 1.2 | ★皮电传感器 | 精度不低于0.01uS |
| 1.3 | ★皮电传感器 | 采样率不低于30Hz |
| 1.4 | 加速度传感器 | 采样率不低于10Hz |
| 1.5 | ★脉搏波 | 光电容积法，采样率不低于10Hz |
| 1.6 | ★输出心率 | 不低于1Hz |
| 1.7 | 供电方式 | 可充电电池 |
| 1.8 | ★连续工作时间 | 不低于48小时（仅使用电池情况下） |
| 1.9 | 数据传输方式 | 支持蓝牙传输 |
| 2 | 生理测量软件 |  |
| 2.1 | 生理测量管理软件 | PC端（可实现实时传输及数据管理功能） |
| 2.2 | ★提供手机端APP软件 | 可以实时显示生理信号波形 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 |  |
| 3 | 维修站 |  |
| 4 | 收费标准 | 电池终身免费更换，软件无限次数免费升级 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供在线或现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，24小时内提供解决方案 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15日内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。