技术参数

| 设备名称 | 圆筒屋视动笼系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1106 |
| 最高限价 | 人民币：16万元 |
| 设备数量 | 1 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 能够实现视性错觉、躯体旋动错觉、科里奥利错觉的诱发 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 电转椅电控箱 | 1 |
| 2 | 视动笼体 | 1 |
| 3 | 视动笼电控箱 | 1 |
| 4 | 红外监控 | 1 |
| 5 | 电脑音箱 | 1 |
| 6 | 电脑主机 | 1 |
| 7 | 电脑显示屏 | 1 |
| 8 | 网线 | 1 |
| 9 | 电转椅脚 | 1 |
| 10 | 视动笼电机 | 1 |
| 11 | 电转椅 | 1 |
| 12 | 线束 | 13 |
| 13 | 插排 | 1 |
| 14 | 功放 | 1 |
| 15 | 定压喇叭 | 1 |
| 16 | 通风罩 | 1 |
| 17 | 激光灯 | 1 |
| 18 | 通风扇 | 1 |
| 19 | 话筒 | 1 |
| 20 | 话筒支架 | 1 |
| 21 | 风扇调速器 | 1 |
| 22 | 附件箱 | 1 |
| 23 | LED照明灯 | 1 |
| 24 | 工具 | 1 |
| 25 | 圆筒屋 | 1 |
| 26 | 备件 | 1 |
| 27 | 资料 | 1 |
| 28 | 圆筒屋门把手 | 1 |
| 29 | 密封胶 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 电动转椅系统 | 角速度：30-120（°/s）可以连续进行设置，分辨率 1°/s可设定顺、逆时针运行方向； 角加速度：以分辨率1°/s²进行1-10（°/s²）范围内的设置，恒速时角速度误差≤±1% 座椅加速运行到峰速后，恒速运行，可立即停动或减速运动 |
| 2 | 视动笼系统 | 角速度：30-120（°/s）分辨率1°/s可连续顺、逆时针运行； 角加速度：以分辨率1°/s²进行1-10（°/s²）范围内的设置，恒速时角速度误差≤±1% 视动笼加速运行到峰速后，恒速运行，可立即停动或减速运动旋转光栅直径=110mm，高度=180mm 圆筒（屋）：半径=1.25m，高度=2.67m 有内部照明、通风功能、可视功能 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | ★五年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 维修所提供零备件均为全国统一供货价格，且按承诺价格终身供应，更换价格不超过统一报价的70% |
| 5 | 培训支持 | 提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 6 | 维修响应 | 通知后24小时内提出解决问题的办法，如需到现场进行维修，72小时内，生产厂家技术人员到设备现场进行维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。