设备技术参数会审表

| 设备名称 | 腹腔镜肝胆胰腺切除器械套 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.50万元人民币 | 设备数量 | 1批 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于腹腔镜下肝胆胰腺切除术 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 内窥镜 | 2 |
| 2 | 导光束 | 2 |
| 3 | 抓钳 | 10 |
| 4 | 吸引管 | 2 |
| 5 | 剪刀 | 2 |
| 6 | 持针器 | 2 |
| 7 | 分离钳 | 2 |
| 8 | CLICK line分离抓钳 | 1 |
| 10 | 双极高频导线 | 1 |
| 11 | 单极高频导线 | 2 |
| 12 | 探针 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 内窥镜 | HOPKINS II30°内窥镜，直径10mm，工作长度310mm，带光纤接口，可高温高压消毒,2把 |
| 2 | 导光束 | 纤维导光束，直型接头，总长度250cm，直径4.8mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形,2把 |
| 3 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头，尺寸5mm，长360mm, 2把 |
| 4 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头，尺寸5mm，长360mm, 1把 |
| 5 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头，jaws右弯，尺寸5mm，长360mm，,2把 |
| 6 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动钳头，带孔，尺寸5mm，长360mm， 2把 |
| 7 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，单动钳头，带特殊精密无创锯齿，带孔，尺寸5mm，长360mm， 1把 |
| 8 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，单动钳头，无创，弯，尺寸5mm，长360mm， 1把 |
| 9 | 吸引管 | 吸引管，抗返流表面，双向开关，用于单手控制,2把 |
| 10 | 剪刀 | 剪刀，可旋转，可拆卸，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，双动剪刃，弯曲，尺寸5mm，长360mm， 2把 |
| 11 | 持针器 | 持针器，可拆卸，人体工程学带锁齿手柄，锁齿在上，钳口左弯,2把 |
| 12 | 分离钳 | 分离钳，特别适用于解刨分离，双动钳头，直径5mm,长度360mm， 1把 |
| 13 | CLICK line分离抓钳 | CLICK line分离抓钳，可旋转，可拆卸，带冲洗连接口用于清洁，双边钳口活动，右弯，1把 |
| 14 | 抓钳 | 抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，单动钳头，无创，弯，尺寸5mm，长360mm 1把 |
| 15 | 分离钳 | 分离钳，特别适用于解刨分离，双动钳头，直径5mm,长度360mm，组成：手柄38151、外鞘38600、钳芯38610MD，1把 |
| 16 | 双极高频导线 | 双极高频导线1根 |
| 17 | 单极高频导线 | 单极高频导线，带8mm高频插口,2根 |
| 18 | 探针 | 探针，带LUER锁，尺寸2.1mm，工作部分长度130mm，1根 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费进行相关人员的培训，包括装机、调试及应用 |
| 6 | 维修响应 | 4小时电话响应，8小时内上门监测故障的技术服务。 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后3个月内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。