设备技术参数会审表

| 设备名称 | 颈椎显微微创手术工具包 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 99万元人民币 | 设备数量 | 6套 |
| 经费来源 | / | □国产 ( 进口 |
| 设备功能要求 |
| 曲柄加长工具在显微镜下或放大镜下不遮挡工作视线，而且在手术灯下不反光。用于颈椎手术中咬除骨与韧带，椎板切除及终板处理,显微镜下颈椎微创手术器械包。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 1mm椎板咬骨钳 | 6 |
| 2 | 2mm椎板咬骨钳 | 6 |
| 3 | 1.8mm刮匙 | 6 |
| 4 | 3.2mm刮匙 | 6 |
| 5 | 髓核钳 | 6 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 1mm椎板咬骨钳 |  |
| 1.1 | 材质及灭菌 | 黑色热熔陶瓷钢，不反光，不变色，高温高压灭菌 |
| 1.2 | 尺寸要求 | 椎板咬骨钳，180-230mm，1mm，钳口130° |
| ＃1.3 | 内角度数及方向 | 40°，朝上 |
| ＃1.4 | 工作段 | 曲柄（上弯杆）工作段12-16厘米，带双轨 |
| 2 | 2mm椎板咬骨钳 |  |
| 2.1 | 材质 | 黑色热熔陶瓷钢，不反光，不变色，高温高压灭菌 |
| 2.2 | 尺寸要求 | 椎板咬骨钳，180-230mm，2mm，钳口130° |
| #2.3 | 内角度数及方向 | 40°，朝上 |
| ＃2.4 | 工作段 | 曲柄（上弯杆）工作段12-16厘米， 带双轨 |
| 3 | 1.8mm刮匙 |  |
| 3.1 | 工作尺寸及角度 | 刮匙，200-260mm，弯头， |
| ＃3.2 | 手柄材质及要求 | 实心，黑色铝合金圆形手柄 |
| ★3.3 | 形状 | 直杆，曲柄，反向内凹口 |
| 4 | 3.2mm刮匙 |  |
| 4.1 | 工作尺寸及角度 | 刮匙，200-260mm，弯头， |
| ＃4.2 | 手柄材质 | 实心，黑色铝合金圆形手柄 |
| ★4.3 | 形状 | 直杆，曲柄，反向内凹口 |
| 5 | 髓核钳 |  |
| 5.1 | 材质 | 黑色热熔陶瓷钢，不反光，不变色，高温高压灭菌 |
| 5.2 | 工作长度 | 15-20厘米 |
| ＃5.3 | 咬口 | 2*12毫米，带孔 |
| ＃5.4 | 齿 | 带齿 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费用，免收工时费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时维修响应，12小时内人员到指定现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。