设备技术参数会审表

| 设备名称 | 荧光显微镜 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 43．00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 基于荧光图像系统的信号点自动计数功能 ；自动图像处理识别 FISH 信号 ；交互式或自动化分割用于分析的细胞 ；即时和自动的 FISH 信号分析，结果直接反馈（图库显示和直方图）；交互式编辑结果，统计和报告功能 ，为临床诊断出具报告. |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 显微镜主机 | 1 |
| 2 | 荧光光源 | 1 |
| 3 | 物镜5X/10X/20X/40X/100X | 1 |
| 4 | 透射光光源 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 光学系统 | 无限远色差反差双重校正光学系统，≦45mm国标物镜齐焦距离 |
| ★2 | 调焦 | 电动Z轴调焦步进精度10nm，调焦精准度≦±1nm |
| ★3 | 机身设计 | 机身带多个可编程快捷按钮，可设置模式≧9种，实现人机学操作 |
| #4 | 透射光 | LED长寿命光源，配有高频率开关光闸 |
| 5 | 目镜筒 | 三目镜筒，目镜10X视野数≧23mm |
| ★6 | 物镜 | 5X数值孔径NA≥0.25，10×数值孔径NA≥0.45；20X 数值孔径NA≥0.80；40×数值孔径：NA≥0.95； 100×数值孔径：NA≥1.30（油） |
| 7 | 物镜转换器 | 电动物镜转盘≧6孔 |
| 8 | 荧光光源 | 长寿命120W金属卤化物荧光光源，红、绿、蓝、青四色荧光滤块 |
| ★9 | 荧光转盘 | 电动荧光转盘≧10孔，带1个内置电动光闸，使用显微镜机身按钮即可控制 |
| ★10 | 扩展功能 | 不更换主机可升级为全自动高通量扫描系统，可用于FISH和染色体全自动扫描 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库，西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有备件库，西安有备件库 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠按照供货价7折 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训，国内培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间12小时内上门 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。