设备技术参数表

| 设备名称 | 数字化虚拟仿真牙医培训系统 |
| --- | --- |
| 招标上限控制价 | 300万元 | 设备数量 | 5 |
| 国别 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 数字化虚拟仿真牙医培训系统在无传统的仿真牙，车针，口镜，水/气的情况下，通过虚拟现实技术，模拟出所有器械及口内情况，并通过手柄获取真实的临床手感。在没有任何污染，耗材的情况下，颠覆传统教学方法，学生可进行龋齿制备、冠桥制备、开髓练习、儿科病例等操作训练。系统学生机和教师系统通过局域网互联，每套教师系统可以管理学生机。可将临床的牙体通过口内扫描仪获得的三维数据（STL 格式）导入教师系统， 生成可在学生机操作的案例。在学生机上操作后的案例，也可反向输出，通过 CAD/CAM 或 3D 打印系统制作出牙体。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 系统主机 | 5 |
| 2 | 工业计算机 | 5 |
| 3 | 课程模块 | 5 |
| 4 | 软件 | 5 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 系统主机 | 1.1力反馈系统 1.2三维立体影像的显示系统 1.3多点触控平板显示屏系统 1.4 口腔用手机； ★1.5口腔用钻具握柄，至少1把，材质：不锈钢； 1.6口镜握柄，至少1把，材质：塑料； 1.7口腔用脚踏板，至少1台； ★1.8设备高度调节机构调节范围大于或等于： 72-102cm； ★1.9用于调整视景的三维鼠标，至少1套，可调节范围：360° 1.10手部操作平台两侧配备可调节方向的支点杆，供操作者使用时掌握支点技巧。 1.11 3D眼睛，每套至少2副，材质：偏振片 1.12每台设备均配有可升降座椅。 |
| 2 | ★工业计算机 | 2.1 独立的用于控制触觉的计算机； 2.2 处理器性能相当或优于Intel i5四核处理器 2.3 大于等于8 Gb内存 2.4 相当或优于nVidia GForce 9800 GTX显卡 512Mb DDR3显存 2.5 大于等于64Gb非固态硬盘 2.6 Microsoft Embedded 操作系统 |
| 3 | ★实时力反馈系统 | 3.1力感范围为0-15N，精度大于等于0.01N， 3.2闭环控制计算速度2kHz，强度率7000N/s/m，刚度1000N/m，位移分辨率10μm，速度0.2m/s，加速度100m/s2 |
| 4 | ＃实时三维影像显示系统 | 4.1投影仪分辨率≧800 x 600像素 4.2三维图像分辨率≧0.007 mm / pixel(136.5 pixel/mm) 4.3三维影像透过镜面投射 |
| 5 | 多点触控平板显示屏系统 | 5.1 触摸屏 5.2尺寸≧19寸 5.3分辨率≧1366x768p 5.4侧面带磁卡读卡器 |
| 6 | 课程模块 | 6.1虚拟仿真软件通过模拟医生在临床接待患者，集成了口腔医学的理论和技术，在虚拟诊所的环境中，包含了一个虚拟的“候诊室”，带有软件操作教学视频、实践考核用的虚拟病例、具有器械选择的考核功能及客观评估功能。 6.2虚拟病例包含了龋齿病例，冠桥病例，开髓病例； 6.3每个病例都带有器械选择的考核环节，客观评估环节； ★6.4虚拟手部灵巧度练习材料数量：≥9块；虚拟龋齿病例数：≥8例；虚拟冠桥练习病例数：≥2例；虚拟开髓练习病例数：≥3例； #6.5虚拟的可选车针数量≥20种；虚拟车针类型：至少包括球钻、裂钻、金刚砂钻、探针、挖匙以及量规；虚拟的口镜数量≥1把； |
| 7 | 软件 | 7.1课程管理（教师可按照不同年级的学生分配不同的训练课程，制定对应的训练计划） 7.2用户管理（为每位使用设备的用户配备对应权限，分配相应的组别） 7.3课程编辑和新建（课程的接口是开放的，可以由用户自行编辑现有内容或利用系统自带的素材，即牙体和手术器件新建课程）， 7.4通过教师机可远程查看学生机的所有信息及其实时操作影像 7.5可以批次统计所有用户的使用成绩 #7.6可以自行生成用户的使用报告 ★7.7配套软件3年内若有新课程提供免费升级一次 |
| 8 | ＃匹配性 | 可与我院现有系统配套及连接使用 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 每年不少于1次 |
| 6 | 维修响应 | 5分钟内应答，24小时内到达 |
| 7 | 到货时间 | 签署合同后60天内 |
| 项目负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家意见 |  |