技术参数

| 设备名称 | 前庭功能检查转椅 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1157 |
| 最高限价 | 人民币：11.6万元 |
| 设备数量 | 2 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 人体前庭功能转椅《简称“转椅”》是一种用转动方式观察旋转对人对的影响实验设备。通过实验使学生进一步了解半规化在维持正常姿势中的作用，以及了解检查内耳敏感性的方法。转椅广泛应用于医学院校、招飞、体育教学实验中。该转椅具有性能稳定、使用方便、样式新颖、外观漂亮等优点。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 电动转椅 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 托架 | 1个 |
| 4 | 无线遥控器 | 2个 |
| 5 | 转椅托盘轮 | 1个 |
| 6 | 操作说明书 | 1份 |
| 7 | 保险丝 | 1只 |
| 8 | 蜂鸣器 | 2只 |
| ★9 | 外接信号线 | 1根 |
| ★10 | 外接控制箱 | 1台 |
| 11 | 防尘套 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 测试项目 | 1.旋转方向：水平旋转(顺时针或逆时针) 2.转椅转速：240°（42转），180°（30转） 3.旋转方式：遥控按键 4.急停：0.3秒；角度﹤45 5.引流环接触噪音：10uv 6.引流环：4环 7.接触线板：4对 8.重量：120公斤左右 9.误差：1转 |
| ＃2 | 接触线板 | 可连接四道生理记录仪 |
| ＃3 | 引流环 | 预留接口可做心、脑、眼电图 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外仅收取配件及出差人员差旅费 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训，永久技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 报修两小时内响应，24小时赶到现场，48小时内解决问题 每季度上门免费保养一次 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。