数字PCR仪技术参数表

2021-JK15-W1336

| 设备名称 | 数字PCR仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 进口 □国产 |
| 设备功能要求 |
| 基因突变检测、拷贝数变异检测，定量特殊样本分子标记物（基因治疗），定量测序文库，基因表达研究，病原微生物检测等 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电脑 | 1台 |
| 3 | 试剂（每套试剂可检测960个样品） | 3套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 激发光源 | 高功率LED 亮度＞4000Lumens, 工作寿命＞50000小时 |
| 2 | #检测器 | CMOS高清图像采集系统，像素＞6MP |
| 3 | 动态范围 | 5个对数的线性动态范围 |
| 4 | ★检测灵敏度 | 单拷贝检测 |
| 5 | ★精度（CV值） | ±10% |
| 6 | 曲线分析 | 无需制定标准曲线，即可进行精确定量 |
| 7 | 微流体纳米 芯片规格 | 每块芯片支持24 或96 个样本 |
| 8 | ★样品通量 | 一次上机可检测样本≥48个 |
| 9 | 上样体积 | 最小上样体积：15ul/40 ul，每个微孔反应体积 ＜1nl |
| 10 | #单个样品 微反应数目 | 有效反应单元数量≥18000个/样本（提供真实实验数据验证） |
| 11 | #运行时间 | 1.5小时内完成96个样品的完整实验 |
| 12 | 通道 | 2个通道，可检测2个靶标基因和1个内参染料 |
| 13 | 荧光检测波长 | 绿色：激发波长463-503nm，检测波长518-548nm； 黄色：激发波长514-535nm，检测波长550-564nm 适用于多种荧光染料和探针，包括EvaGreen，PROBE等 |
| 14 | #一体化检测模式 | 样品全自动封闭式检测，核酸分区、扩增、成像分析、数据读取各个步骤密闭自动完成 |
| 15 | #内参染料通道 | 具有内参染料通道，定义有效反应微孔数。 |
| 16 | 软件 | 全自动软件分析，可输出像素分布图、热图、直方图、散点图等多种分析结果；软件免费升级； |
| 17 | ★电脑配置 | CPU性能相当或优于Intel i7；运行内存≥16G；硬盘：双硬盘，具有SSD固态硬盘，机械硬盘≥1TB；显示器≥23英寸 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费，无其他费用 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供现场培训并随时提供技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间1小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后一个月内 |
| 最高限价 | 120万元人民币 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。