| 项目编号 | 2021-JKMTDY-W1481 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医院大礼堂灯光及舞台改造项目 |
| 最高投标限价 | 80万元 |
| 配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 一、灯光系统 |
| 1 | 电脑摇头光束灯(定点光) | 4 | 个 |
| 2 | 电脑三合一光束灯 | 18 | 个 |
| 3 | LED全彩(顶光染色) | 50 | 个 |
| 4 | LED舞台聚光灯 | 14 | 个 |
| 5 | LED全彩(侧光) | 18 | 个 |
| 6 | LED全彩(前后耳光) | 24 | 个 |
| 7 | 会议灯 | 18 | 个 |
| 8 | 薄雾烟机 | 2 | 台 |
| 9 | 直通箱 | 4 | 台 |
| 10 | 信号放大器 | 4 | 台 |
| 11 | 灯光控制台 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 2 | 台 |
| 二、舞台机械设备 |
| 1 | 控制台 | 1 | 台 |
| 2 | 控制柜 | 1 | 台 |
| 3 | 防冲顶装置 | 21 | 套 |
| 4 | 电机线 | 700 | 米 |
| 5 | 控制线 | 1200 | 米 |
| 6 | 更换吊杆机润滑油 | 70 | ㎏ |
| 7 | 更换钢丝绳 | 6500 | 米 |
| 8 | 大幕机 | 1 | 道 |
| 9 | 吊杆机 | 21 | 道 |
| 10 | 转角滑轮处开穿绳孔 | 1 | 项 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 灯光系统 |  |
| 1 | 电脑摇头光束灯(定点光) | 工作电压：AC110V~240V. 频率：50/60HZ. 功率：600W. 灯泡：20R；440W. 频闪：1-13次/秒. 色温：8000K. 颜色：14色+白光及彩虹效果， 图案：14个图案+白光，9个旋转图案+空白，图案电动对焦放大功能. 扫描：水平540度，垂直270度.采用光电复位纠错. 效果:可由光束转为图案效果，角度范围可调. 棱镜：一个32棱镜，1个6梯度镜. 发光角度：3.8°-45°线性可调. 安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源. 控制模式：DMX512/主从/自动. 通道数：16CH或20CH（可切换） 净重：20—25kg. 灯具尺寸：400—450*350—400*650—700mm |
| 2 | 电脑三合一光束灯 | 工作电压：AC110V-240V. 频率：50/60HZ . 功率：450W 灯泡：17R；350W . 频闪：1-13 次/秒支持机械频闪和可调速频闪. 色温：8000K. 颜色：14个颜色+白光及彩虹效果 图案：14个图案+空白，9个旋转图案+空白，图案电动对焦放大功能 扫描：水平540度，垂直260度，采用光电复位纠错 效果：可由光束转为图案效果，角度范围可调 棱镜：1个16棱镜，1个6梯度镜 发光角度：3.8°-45°线性可调 安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源 控制模式：DMX512/主从/自动 通道数：16CH或20CH（可切换） |
| 3 | LED全彩(顶光染色) | 光源：N61S:61x3W(R:17 G:17 B:17 W:10)； 出光角度：N61S：25度； 工作电压：AC100V-240V（50/60HZ）； 额定总功率：180W； 使用环境最高温度：40度； 频闪：0-20Hz； 调光：标准线性调光； 控制信号：DMX512、RDM； 控制通道：9通道、6通道； 内置编程：3种频闪+8种静态混色+4种自走； 操作模式：DMX512、手动、主从、声控； 噪音：智能温度，主动散热，40度以下静音，40以上风扇随温度调节转速，最高噪音1米远43.0dBA(接近环境噪音)，可选择关风机静音智能降功率 超温保护：高温80度以上减功率保护； 实时监控：光源温度，信号显示； 机箱：全套铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨）； 显示：LED数码管显示+4个按键，支持30秒灭屏和持续亮屏两种模式；电源接口：扭脆头，一蓝（进）一白（出）； 信号接口：3芯(可选5芯)，一公（进）一母（出）； 防水等级：IP20； 净重：2.5—3KG |
| 4 | LED舞台聚光灯 | 电源：AC100-240V50-60HZ 信号：DMX512信号 超高亮度暖光/白光300W ，进口COB集成光源 色温3200K（6500K） 显色性指数：CRI>90 控制：3DMX/9DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线可选择，主从机同步，单独自走 光束角度：10/19/26/36/50度 光学照度：2400Lux/5m 刷新频率：2000HZ 散热处理：铜管导热+静音风扇 防水等级：IP20 工作时温度：LED中心温度>40度 RDM双向控制技术 附加功能：断电设置.内置连续循环充电式电池,可无需连接电源即可操作LCD界面设置功能数据（选配） 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 防伪：机身携防伪标志，可通过网站查询产品身份 净重：8—13KG 毛重：10—15KG |
| 5 | LED全彩(侧光) | 光源：N61S:61x3W(R:17 G:17 B:17 W:10)； 出光角度：N61S：25度； 工作电压：AC100V-240V（50/60HZ）； 额定总功率：180W； 使用环境最高温度：40度； 频闪：0-20Hz； 调光：标准线性调光； 控制信号：DMX512、RDM； 控制通道：9通道、6通道； 内置编程：3种频闪+8种静态混色+4种自走； 操作模式：DMX512、手动、主从、声控； 噪音：智能温度，主动散热，40度以下静音，40以上风扇随温度调节转速，最高噪音1米远43.0dBA(接近环境噪音)，可选择关风机静音智能降功率 超温保护：高温80度以上减功率保护； 实时监控：光源温度，信号显示； 机箱：全套铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨）； 显示：LED数码管显示+4个按键，支持30秒灭屏和持续亮屏两种模式；电源接口：扭脆头，一蓝（进）一白（出）； 信号接口：3芯(可选5芯)，一公（进）一母（出）； 防水等级：IP20； 净重：2.5—3KG |
| 6 | LED全彩(前后耳光) | 光源：N61S:61x3W(R:17 G:17 B:17 W:10)； 出光角度：N61S：25度； 工作电压：AC100V-240V（50/60HZ）； 额定总功率：180W； 使用环境最高温度：40度； 频闪：0-20Hz； 调光：标准线性调光； 控制信号：DMX512、RDM； 控制通道：9通道、6通道； 内置编程：3种频闪+8种静态混色+4种自走； 操作模式：DMX512、手动、主从、声控； 噪音：智能温度，主动散热，40度以下静音，40以上风扇随温度调节转速，最高噪音1米远43.0dBA(接近环境噪音)，可选择关风机静音智能降功率 超温保护：高温80度以上减功率保护； 实时监控：光源温度，信号显示； 机箱：全套铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨）； 显示：LED数码管显示+4个按键，支持30秒灭屏和持续亮屏两种模式；电源接口：扭脆头，一蓝（进）一白（出）； 信号接口：3芯(可选5芯)，一公（进）一母（出）； 防水等级：IP20； 净重：2.5—3KG |
| 7 | 会议灯 | 电压：AC100V-240V/50-60HZ. 额定功率：100W . 色温：3200K/5600K可选. 流明：3200K/5600K可选. 照度：4050LUX(1.5米). 有效光照距离：15米. 驱动电源：20mA. 显色指数：Rａ≥85. 显示板控制：主控/DMX.控制 |
| 8 | 薄雾烟机 | 功率：3000W 保险：15A 预热时间：8min 壶容量：2L 喷烟距离：12m 喷烟量：5500cuft/min 控制方式：遥控 带512 |
| 9 | 直通箱 | 电源：220V±10%/50±1Hz@40kW.三相五线制. 回路:12. 回路输出：4Kw. 开关值：50%. 预热值范围：0～9. 工作温度：0℃～45℃. 工作相对湿度：20%～90%. 储存温度：–40℃～+55℃. 储存相对湿度：10% ～ 93%. 空气开关：12回路每路一个，直接控制输出回路开或关。当输出短路时空气开关快速关断或长时间超载关断，以保护灯具和调光器.1-12回路负载接线端：把负载分别接入接线端.电源输入从上到下依次为A相、B相、C相、N。 |
| 10 | 信号放大器 | 512信号放大，电压输入AC220V，DMX512国际标准信号输出，放大信号驱动功率。为数字灯具提供通讯信号分配，3芯卡侬端口，信号输入/输出端口各1个，信号/电源输出端口8个。 |
| 11 | 灯光控制台 | 四个光电隔离独立驱动信号输出端口，共2048个DMX控制通道可以控制最多240台电脑灯和240路调光内置320×240显示器和外接VGA显示所有操作变化及输出15个重放杆，可以存储450个程序进行备份及装载独立系统知名灯库使用更方便内置120个程序，有效支持现场变幻特效，音频输人边接器：XLR-D3F×2专业工作灯，适合室内外演出使用。 |
| 12 | 机柜 | 19英寸国际标准，包括灯钩、薄雾油、保险绳、电缆线、信号线、桥架、卡龙头公母以及安装辅料等 |
| 二 | 舞台机械设备 |  |
| 1 | 控制台 | 1.控制路数:22路,其中吊杆机21路，大幕机1路，操作台具有对舞台所有机械设备进行控制与操作的功能. 2.控制大幕的开幕、闭幕和停止；控制任意一个吊杆上升或下降，并在运行到上限位、下限位或定位位置自动停止. 3.紧急停机系统:系统中使用急停按钮，切断主电源，可防止危险情况的发生。 |
| 2 | 控制柜 | 配置有主空开和主接触器，每分路独立三极保护；舞台机械设备供电电源为三相380V AC，单相220V AC，电压波动范围为-10%～10%，断路器具有短路、过载、热保护功能。独立控制每道吊杆上升、下降和停止，具有相序及缺相保护功能. |
| 3 | 防冲顶装置 | 吊杆失控冲过上限位置后的一道保护装置，可切断主电源，确保安全 |
| 4 | 电机线 | yz-3×2.5 |
| 5 | 控制线 | RVV-3×0.5 RVV-2×0.5 |
| 6 | 更换吊杆机润滑油 | 更换润滑油，更换个别漏油密封圈 |
| 7 | 更换钢丝绳 | Φ4.0镀锌钢丝绳6×19 |
| 8 | 大幕机 | 检修维护大幕机控制系统，维护、检查限位系统，更换个别损坏的电器元器件，更换钢丝绳 |
| 9 | 吊杆机 | 检修维护吊杆机控制系统，维护、检查、调试上下限位，更换个别损坏的电器元器件，检查滑轮 |
| 10 | 转角滑轮处开穿绳孔 | 原有穿绳孔和钢丝绳不垂直，造成吊杆升降过程中，钢丝绳和孔壁边缘摩擦，用水钻重新开孔 |