| 电视监控系统项目系统技术参数要求 |
| --- |
|  |  |  | 最高限价：391935 |
| 序号 | 指标名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 硬件 | 67台 | 高清网络半球摄像机： 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于50米。需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 报警: 1路输入，1路输出；音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out）。 不低于IP67防尘防水等级。（检验报告证明） 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（检验报告证明）。 12. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（检验报告证明）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |
|  |  | 18台 | 高清网络球型摄像机： 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @ （F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 变倍: 23倍光学变倍，16倍数字变倍 焦距: 4.8~110 mm 视场角: 55~2.7度（广角~望远） 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 50 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 水平范围: 0°~360° 垂直范围: -5°~90° 水平速度: 0.1°~300°/s，速度可设；水平预置点速度：350°/s 垂直速度: 0.1°~160°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 宽动态: 120 dB超宽动态 图像增强: 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 音频: 1路音频输入，1路音频输出 报警: 2路报警输入；2路报警输出 电源: DC12 V，最大功耗18 W，PoE+（802.3at） 尺寸: Ø169.39 × 161 mm 重量: 2.45 kg 工作温湿度: -30℃~65℃；湿度小于90% 防护: IP66 #支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以检验报告为准） #具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以检验报告为准） 30.#球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以检验报告为准） |
|  |  | 1台 | 高清人脸识别摄像机： 具有400万像素 CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 #内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（检验报告证明） #支持MD5、SHA256加密算法。（检验报告证明） 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 #具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（检验报告证明） 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 #支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（检验报告证明） 需支持IP67防尘防水。 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） |
|  |  | 1台 | 高清定向拾音器： #拾音距离：25米（室内，自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离） #指向性响应特性：超指向波束 #波束宽度：±45° 电源类型：POE / 直流电源适配器 温度范围：-20°——70° #特点：IP65等级防水防尘、防潮 （提供检验报告） 阻燃等级：V0 接口：POE网口、DC电源接口、3.5mm音频口 |
|  |  | 1台 | 综合视频管理平台： 3U机架式安装/全插拔模块化无线缆设计/智能调速风扇/AC100~240V宽幅电源/可选配双电源 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统 支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理 支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，256路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问。 支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用 自带液晶显示屏，显示系统信息、服务运行状态和操作配置 16个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，15个录像盘位）,支持硬盘热插拔 支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 1个eSATA接口，4个千兆网口 7英寸LCD液晶触控显示屏 2个USB2.0，2个USB3.0 ★系统盘支持掉电保护，系统分区支持双备份，主分区损坏可自动从备份分区启动（以检验报告为准） 13. ★支持对系统内服务器信息进行监控，服务器信息包括名称、IP地址、在线状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、本机代理版本等（以检验报告为准） |
|  |  | 1台 | 管理主机： 1.定制,I7,16g，24寸 |
|  |  | 16块 | 监控专用硬盘： 1.6T，企业级 |
|  |  | 4台 | 液晶监视器： 55寸4K液晶监视器 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 76.54 (D) mm 边框宽度:11.8 mm (上/下/左/右) 数据传输接口：USB × 1(不支持视频读取播放） 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 #为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供检测报告。 #监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封检测报告。 |
|  |  | 1台 | 高清解码器： 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率： HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz BNC：支持PAL、NTSC制式 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供检测报告。） |
|  |  | 2块 | 万兆光模块： 1.与交换设备配套使用 |
|  |  | 3台 | 24口千兆POE交换机： 最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个， 交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥24个，POE+同时可供电端口数≥12个，POE供电功率不低于370W 长期工作温度0-55° MAC地址表大小≥8K 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤8W。 要求所投产品支持防雷等级≥8KV。 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能， 提供工信部交换机进网许可证，提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |
|  |  | 1台 | 24口千兆汇聚交换机： 交换容量≥330Gbps,包转发率≥96Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 提供工信部交换机进网许可证 提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》所投产品厂商需有CMMI5证书. |
|  |  | 1台 | 48口千兆交换机： 支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备； 交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps； 支持 MAC地址容量≥16K； 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 支持防雷等级≥6KV,提供官网截图并加盖公章； 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标公章； 提供国家强制认证CCC认证书复印件，加盖投标公章； |
|  |  | 1台 | 双联操作台： 1．双联操作台、含座椅,定制 |
|  |  | 500米 | 光缆 12芯，单模，国标 |
|  |  | 5500米 | 网线 六类，国标，需要提供检测报告 |
|  |  | 1000米 | 电源线 RVV2*1.5,国标，需要提供检测报告 |
|  |  | 1批 | 集成材料 安装支架，线管，光纤配件、熔纤及跳线等 |

说明：

1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；

2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；

3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。