设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超高清全数字化图像处理摄像主机 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | □国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 通过内窥镜摄像主机模块系统，配合上光学镜及器械，可以将光学镜前段的图像显示到监视器上，术者通过监视器上的图像，实时判断病症，并应用专业经验及器械，并患者的病症实时手术治疗。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 摄像系统 | 1 |
| 2 | 主机模块 | 1 |
| 3 | 进口台车 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 摄像主机模块 | ★1.1 输出分辨率≥ 1920x1080P，逐行扫描。 ★1.2 USB接口≥4 个，超高清摄像集成图文工作站功能，通过前置或者后置的USB接口完成术中图像的存储，可术中记录1920x1080P全高清视频及1920x1080P全高清图片。 ★1.3 主机可同时处理两路视频信号，实现单平台双镜联合和双像呈现，实现画中画模式。 1.4 可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式；术野画面≥5级亮度可调；术野画面≥5级电子放大功能。可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光 ＃1.5 具有技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级。 ＃1.6 输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个。 ★1.7 至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。可连接≥ 6种超高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。 |
| ★2 | 台车 | 进口台车 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供质保期外配件及维修价格优惠概况 |
| 5 | 培训支持 | 免费进行相关人员的培训，包括装机、调试及应用 |
| 6 | 维修响应 | 报修后2小时电话响应及8小时内上门监测故障的技术服务。 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后2个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。