设备技术参数会审表

| 设备名称 | 等离子空气消毒机（净化区） | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 33.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | ☑国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 适用于手术室、病房、治疗室等环境消毒的场所。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 等离子空气消毒机主机 | 1 |
| 2 | 电动折叠层流洁净罩 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机要求 | 可移动使用 出风口模块（选配）可进行上下以及多角度调节，可对指定区域进行消毒。 工作原理：等离子体是一种由自由电子和带电离子为主要成分的物质形态，广泛存在于宇宙中，是物质的第四态。低温等离子体包含的活性自由基，可有效破坏细菌及病毒的细胞膜或DNA/RNA、蛋白质等。 |
| 2 | 工作噪音 | ≤55dB |
| ★3 | 最大循环风量 | 1600m3/h |
| ＃4 | 最大消毒体积 | 200m3 |
| ＃5 | 消毒模式 | 具有液晶控制面板，有自动模式、手动模式、睡眠模式三种消毒模式。 |
| 6 | 报警提示 | 可进行故障报警、耗材报警提示。 |
| 7 | 臭氧残留量 | 开机60分钟后≤0.0001mg/m3 具备取得计量认证合格证书的检测机构出具的检测报告。 |
| #8 | 等离子模块的等离子密度 | ≥3.9×1018/m3 具备第三方专业检测机构出具的检测报告。 |
| ＃9 | 灭菌率 | 运行20分钟后的空气消毒模拟现场实验灭菌率：≥99.98%； 运行25分钟后的空气消毒模拟现场实验灭菌率：≥99.99%； 具备取得计量认证合格证书的检测机构出具的检测报告。 |
| ＃10 | 单独灭菌率 | 单独等离子模块(主机内拆除所有过滤和消毒技术模块，仅保留等离子体模块) 运行25分钟后的空气消毒模拟现场实验灭菌率：≥99.96%； 运行30分钟后的空气消毒模拟现场实验灭菌率：≥99.99%； 具备取得计量认证合格证书的检测机构出具的检测报告。 |
| ＃11 | 自然菌消亡率 | 200m3空间（最大消毒体积）内： 运行40分钟后，自然菌消亡率≥91%； 运行60分钟后，自然菌消亡率≥98% 具备取得计量认证合格证书的检测机构出具的检测报告。 |
| ★12 | 层流洁净罩 | 配备同一品牌电动折叠层流洁净罩，洁净罩保护区洁净度可达百级。 洁净罩四周软帘防护，可实现任意位置的移动。 软帘表面具有抗菌涂层，不易变形、不易变色、洁净度高。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内维修和配件只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内应答，12小时内到达现场，48小时内无法解决更换备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。