设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动核酸提纯系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | (国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 全自动核酸提纯系统，仪器直接从原始样本管执行全自动提取和自动PCR体系配置能购提供HIV、HBV、HCV/HCV GT、HPV、CTNG、EGFR、K-RAS、BRAF分离纯化，使用磁珠分离技术从样本中分离纯化确保了高质量的核酸分离纯化 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动核酸提取 | 1台 |
| 2 | 配套可移动机器底桌 | 1张 |
| 3 | 垃圾袋框架 | 1个 |
| 4 | 96孔板架 | 1个 |
| 5 | 200毫升槽架 | 1个 |
| 6 | 50毫升槽架 | 1个 |
| 7 | 废液收集系统 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 产地 | 原装进口 |
| 2 | 检测方法 | TaqMan探针 |
| ★3 | 样品制备 | 采用磁珠分离技术 |
| 4 | 体系配置 | 全自动样本制备、核酸提取及PCR体系配置，无需人工干预，无缝连接的软件，无需手动数据转移 |
| ＃5 | 上样方式 | 初始和次级样品管直接加载至仪器进行全自动核酸提取，支持原始管上机 |
| 6 | 实时监控 | 从样品制备到核酸扩增和检测，系统对全过程进行监测、追踪、质控 |
| ＃7 | 抗污染系统 | 具备 |
| ＃8 | 移液技术 | 采用高精密防滴漏移液技术，利用压力监测并控制液体滴落 |
| 9 | 信息系统 | 双向LIS连接，自动报告结果 |
| ★10 | 可检测样本数 | 每一批次可检测1到96个样本 |
| 11 | 移液通道 | 采用8通道移液枪头，实现全自动化核酸提取及PCR体系配置 |
| 12 | 专用配套软件 | 配有可无缝整合最新型的全自动样本制备技术的易用型软件 |
| 13 | 显示状态 | 软件系统可实时显示加样板的加样位置和状态 |
| 14 | 系统内置 | 系统内置条码扫描仪，对试剂、耗材及样本进行扫描，实时监控实验流程 |
| 15 | 耗材年用量 | 预估 380.88万元/年/台 1、乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 （年使用量6000人份、每人份单价240元/人份） 2、丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 （年使用量6000人份、每人份单价240元/人份） 3、沙眼衣原体（CT）/淋球菌（NG）核酸检测试剂盒 （年使用量720人份、每人份单价90元/人份） 4、EGFR基因突变检测试剂盒 （年使用量480人份、每人份单价1800元/人份） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修和配件只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 接到报修电话后0.5小时电话响应，24小时内到达维修现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后2个月内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |