设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动样品处理系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 42.00万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 |  | (国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 提取通量 | ≥30 |
| 2 | 操控方式 | 通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作。 |
| 3 | 提取原理 | 磁珠法提取 |
| ＃4 | 处理体积 | 30～1000ul |
| ＃5 | 二维码识别 | 可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行。 |
| #6 | 磁珠残留率 | ≤5% |
| ＃7 | 污染防控 | 7.1 内置紫外消毒灯 7.2 排气过滤网 |
| 8 | 数据接口 | USB |
| ＃9 | 断电保护 | 意外断电再供电时可选择是否继续实验 |
| 10 | 程序控制 | 可自由选择新建删除程序 |
| 耗材参数 |
| 1 | 耗材要求 | 一次性预封装实验耗材 |
| ★2 | 配套试剂 | 常温储存，30分钟内至少可完成30个样本的核酸提取 |
| 3 | 试剂年用量 | 预估30.94万元/年/台 3.1 全血基因组提取试剂盒（年使用量5000人份、每例单价23.8元） 3.2 细菌基因组提取试剂盒（年使用量3000人份、每例单价23.8元） 3.3 病毒核酸提取试剂盒（年使用量3000人份、每例单价23.8元） 3.4 HPV专提试剂（年使用量1000人份、每例单价23.8元） 3.5 FFPE组织提取试剂（年使用量1000人份、每例单价23.8元） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格8折优惠，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。