设备技术参数会审表

| 设备名称 | 输血输液加温仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 45.00万元人民币 | 设备数量 | 5台 |
| 经费来源 |  | (国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 适用于临床输血、输液的加温，用以补偿手术、治疗过程中的人体热量损失，预防低体温症的发生 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 5 |
| 2 | 加温管路 | 10 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产地 | 原装进口 |
| ＃2 | 工作模式 | 加温管可随时热插拔更换。并自动识别加温管规格 |
| 3 | 加温模式 | 包裹式加温，温度更均匀，加温效果更好。非缠绕式 |
| ＃4 | 加温系统 | 双通道独立数据线连接加温管 |
| 5 | 加温半径 | 加温活动半径≥3.0米 |
| ★6 | 加温范围及温度精度 | 33℃-43℃；±0.1℃，需提供检验报告 |
| ＃7 | 温控系统 | 微电脑温控系统，双通道即插即拔式独立温控系统；两条加温管可同时在不同温度值独立运转。调控步进≤0.5℃ |
| ★9 | 消耗品 | 无需任何消耗材料 |
| ＃10 | 安全性 | 加温管具与主机之间有锁定装置，不因移动支架造成加温管松脱；超过设定温度1℃，声光报警停机，超过43±1.5℃，声光报警停机 |
| 11 | 功能拓展 | 可选配输液输血加压功能；具有夜间休息模式，可在不影响工作情况下关闭显示屏 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 支持线上及线下培训，根据科室要求提供产品培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内响应，提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30个工作日 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。