设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声软组织切割止血设备 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.800万元人民币 | 设备数量 | 3台 |
| 经费来源 |  | (国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 超声刀主要适用于需要控制出血和热损伤的软组织切割。可用于闭合直径不超过3mm的血管。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 3 |
| 2 | 换能柄 | 3 |
| 3 | 脚踏开关 | 3 |
| 4 | 超声刀刀头 | 6 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 认证 | CE或FDA |
| 2 | 智能自检系统 | 具备，能瞬间感应并迅速调整超声能量输出 |
| ★3 | 组织监控技术 | 具备 |
| 4 | 屏幕操作 | 独有LED显示屏，主机功率5个档位可调 |
| 5 | 激发方式 | 支持脚控及手控双重激发方式 |
| 6 | 信息查询 | 能够快速查阅主机版本、手柄使用次数及使用日志等信息 |
| 7 | 锁止功能 | 具有锁止功能触屏按键 |
| 8 | 换能柄设计 | 手柄为一体化不可拆卸设计。支持高温高压及低温双重灭菌方式。 |
| ★9 | 换能柄适配性 | 具有剪式、枪式刀头配套手柄。 |
| #10 | 换能手柄 | 手柄使用次数≥100次。换能柄内含智能芯片，能记载使用的历史记录。 |
| #11 | 刀头闭合直径 | 刀头可安全闭合3mm血管。 |
| 12 | 刀头功能 | 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体 |
| ★13 | 安全标准 | 刀头与主机、手柄为同一品牌 |
| 14 | 刀头操作反馈 | 刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈。 |
| ★15 | 刀头设计 | 一体化刀头式设计，刀头与把手不分离。 刀头一体式旋钮，不需要额外的扭力扳手就可以将刀头安装到换能柄上 |
| 16 | 侧向热损伤＜1mm | 刀头切割速度达到4-6秒，使组织损伤最小化，在切割及凝血时，可以保证最小的创伤，侧向热损伤＜1mm |
| ★17 | 刀头适配性 | 有9cm的钳式刀头和23cm、36cm长度的枪式刀头可供选择 |
| 18 | 刀头振幅 | 刀头振动幅度为15-100μm，配合空洞化效应 |
| 19 | 刀头工作温度 | 头钳口组织温度维持在80℃之内 |
| 20 | 振动频率 | 55.5KHz±1kHz |
| 21 | 耗材年用量 | 预估77万元/年/台 |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 超声切割止血刀刀头 23cm | 150把 | 3000元 | 450000元 |
| 超声切割止血刀刀头 36cm | 100把 | 3000元 | 300000元 |
| 超声切割止血刀换能柄 | 1根 | 20000元 | 20000元 |
|  |  |  | 770000元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 只收取配件成本费，无人工费用。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |