设备技术参数会审表

| 设备名称 | 多功能净烟艾灸仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 14.40万元人民币 | 设备数量 | 6台 |
| 经费来源 |  | ☑国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 传统明火艾灸，仪器除烟净味，可移动，万向调节支架方便操作，配套多种灸具方便施灸。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 净烟主机 | 1 |
| 2 | 灸头 | 2 |
| 3 | 导烟管 | 4 |
| 4 | 灸头支架 | 2 |
| 5 | 可调节电源 | 2 |
| 6 | 一级过滤棉 | 12 |
| 7 | 艾条熄灭筒 | 2 |
| 8 | 部位灸盒 | 1 |
| 9 | 膝关节灸盒 | 1 |
| 10 | 督脉灸盒 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | ★1.1功率：≤8W 1.2噪音：≤14-26db（A） ★1.3出风量：1.36-5.68CFM 1.4输入电压：DV12V 1.5产品尺寸：250mm*210mm*580mm ±20%，导烟管长度≥1.1m， 支架总长度≥1m |
| 耗材明细 1 耗材参数 艾绒含量≥8g 2 耗材名称 灸柱 3 耗材年用量 2万元/年/台 序号 耗材名称 年预估量 （台/年） 最高限价 （单价）元 最高限价 （总价）元 1 灸柱 4000个 5 20000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 国内 |
| 3 | 维修站 | 国内 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠情况：配件按成本收费加工时费 |
| 5 | 培训支持 | 上门安装培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间72小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。