设备技术参数会审表

| 设备名称 | 手术磨钻 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 76万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 |  | (国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 主要用于骨科、神经外科等科室在手术中进行磨、削、钻骨组织的处理 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 2 | 脚踏开关 | 2个 |
| 3 | 通用磨钻手柄 | 2把 |
| 4 | 消毒工具盒 | 2个 |
| 5 | 磨头 | 2个 |
| 6 | 骨科用电锯片 | 2片 |
| 7 | 微创脊柱磨头 | 2个 |
| 8 | 往复磨铣刀头 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 1.1 支持开放式手术、显微手术和MED手术 1.2 彩色液晶屏。 |
| 2 | 脚踏 | 无级调速，IPX8防水等级 |
| 3 | 通用磨钻手柄 | 3.1最高转速：60000 r/min，电机最大功率100W，可高温灭菌 ＃3.2手柄内注水水冷结构 |
| 4 | 磨头、刀头及电锯片 | 4.1 具有一体式磨头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计。杆径3.5mm，工作转速60000r/min。刀头直径2mm-4mm。 ★4.2 具有往复刀头，刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组。 ★4.3 具有扁平刃刀头，刀头往复运动打磨骨组织不损伤软组织，可插入神经骨组织之间打磨骨组织。 4.4 具有动力骨刀，刀杆直径4.5mm，内注水设计，刀头齿部长度9mm，刀头前后往复运动。 ★4.5 环形动力骨刀：刀杆直径6mm，长度110mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径6mm，刀头往复运动转速60000r/mi ★4.6 摆动形动力骨刀：刀杆直径6mm，长度110mm，摆动形刀刃，前端有齿，刃部直径7mm，刀头往复运动转速60000r/min 4.7 具有金刚砂球形和切削刃球形两种，刀头长度280mm，具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围24mm，刀头工作转速30000r/min ★4.8 柱形刀头设计,刀头长度280mm，刀头往复运动磨除骨组织,不损伤神经。具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围24mm，刀头工作转速30000r/mi |
| 5 | 耗材年用量 | 预估使用量105万/年/台 |
| 名称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 手柄 | 2 | 145000 | 290000 |
| 磨头（倒插式） | 20 | 2800 | 56000 |
| 磨头（一体式） | 80 | 6000 | 480000 |
| 骨科用电锯片 | 20 | 7500 | 150000 |
| 微创磨头 | 2 | 15800 | 31600 |
| 磨铣刀头 | 2 | 23800 | 47600 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 质保1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收材料费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 面授 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间≤4小时，24小时内维修工程师到达维修现场。 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。