- JK15-W1170 气体增压机

技术参数表

| 设备名称 | 气体增压机 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 17万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 国别 | 国产 |
| 设备功能要求 |
| 1、氧气与低氧混合气气体增压灌装； 2、便携式移动； 3、电路过热保护； 4、进口及增压压力显示； 5、达到增压压力后自动停机； 6、超过增压压力后泄压保护及提示。 |
| 软硬件配置清单（单套） |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 便携箱 | 1 |
| 2 | 驱动装置 | 1 |
| 3 | 增压装置 | 1 |
| 4 | 检测装置 | 1 |
| 5 | 过滤装置 | 1 |
| 6 | 数据采集控制软件 | 1 |
| 7 | 外接电缆 | 1 |
| 8 | 外接管路 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #总重 | ≦70kg |
| 2 | 工作电压 | AC220V±10%，50Hz±10% |
| 3 | 输入压力 | 0～50kPa |
| 3 | ★输入流量 | 10～50L/min |
| 4 | ★输出压力 | 0～15MPa、可调节 |
| 5 | # 额定功率 | ≦1500W |
| 6 | 工作温度 | 0℃～40℃ |
| 7 | 储存温度 | -20℃～60℃ |
| 8 | 外形尺寸 | 900mm（长）×650mm（宽）×750mm（高）以内 |
|  | 耗材名称 |  |
|  | 耗材年用量 | 预估 0万元/年 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，硬件维修价格按市场价格的7折收取 |
| 5 | 培训支持 | 工程师免费上门培训，包教包会，直至满意为止 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90个工作日内 |