技术参数

| 项目名称 | 多媒体系统设备 |
| --- | --- |
| 招标上限金额 | 60万 | 数量/计量单位 | 1 |
| 是否进口 | 否 |
| 设备功能要求 |
| 设备满足参数条件，安全稳定可靠，达到良好效果。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 拍照系统1 （硬件：43寸触摸屏、专属壁挂架、控制主机、网络摄像机、云服务、打印机） | 1 | 套 |
|  | 拍照系统1 （软件：虚拟拍照 控制开发软件，二维码程序） |  |  |
| 2 | 拍照系统2 （硬件：43寸触摸屏、专属壁挂架、控制主机、云服务、网络摄像机） | 1 | 套 |
|  | 拍照系统2 （软件：虚拟拍照 控制开发软件，二维码程序） |  |  |
| 3 | 43寸电视播放系统 （硬件：43寸液晶电视、专属壁挂架、播放盒） | 5 | 台 |
|  | 43寸电视播放系统 （软件：媒体设计制作） |  |  |
| 4 | 55寸电视播放系统 （硬件：43寸液晶电视、专属壁挂架、播放盒） | 1 | 台 |
|  | 55寸电视播放系统 （软件：媒体设计制作） |  |  |
| 5 | 电动滑轨系统 （硬件：55寸触摸屏、金属固定包装、服务器、移动司服控制器、滑轨电子电路设计、线位传感器） | 1 | 台 |
|  | 电动滑轨系统 （软件：滑轨程序底层逻辑架构，滑轨程序UI界面） |  |  |
| 6 | 虚拟试衣镜系统 （硬件：体感设备、55寸触摸屏、控制主机、触摸屏底座） | 1 | 套 |
|  | 虚拟试衣镜系统 （软件：试衣软件，二维码上传及生成系统） |  |  |
| 7 | 模拟飞机票打印系统 （硬件：43寸触摸屏、专属壁挂架、控制主机、打印机） | 1 | 套 |
|  | 模拟飞机票打印系统 （软件：控制开发软件，打印程序） |  |  |
| 8 | 题词打印系统 （硬件：43寸触摸屏、专属壁挂架、控制主机、打印机、纸张、墨水） | 1 | 套 |
| 9 | 声控留言系统 （硬件：43寸触摸屏、控制主机、话筒、摄像头、触摸屏底座） | 1 | 套 |
|  | 声控留言系统 （软件：触摸控制软件，触摸屏UI艺术设计） |  |  |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 拍照系统1 | 屏幕规格：43寸 液晶屏：采用全新LED屏 触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9 对比度：10000:1 分辨率：1920×1080/60Hz CPU处理器i5、内存≥4G、硬盘≥120G SSD 网络会议摄像机 云上服务 虚拟拍照控制软件 支持自助拍照 合成 保存 打印输出等；留言控制软件 支持铅笔 毛笔各种笔体 各种颜色 修改 删除 保存 浏览等 自动拍照，及时成像，实时抠像，可选多种背景，含打印接口 二维码制作，虚拟拍照专用打印机 |
| 2 | 拍照系统2 | 屏幕规格：43寸 液晶屏：采用全新LED屏。触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9 对比度：10000:1 分辨率：1920×1080/60Hz，CPU处理器i5、内存≥4G、硬盘≥120G SSD，网络会议摄像机，云上服务，虚拟拍照控制软件 支持自助拍照 合成 保存 打印输出等；各种颜色 修改 删除 保存 浏览等；自动拍照，及时成像，实时抠像，可选多种背景，含打印接口，二维码制作 |
| 3 | 43寸电视播放系统 | 43寸高清液晶电视 A规工业电视屏，播放盒子，可编辑程序，满足片源播放控制。视频、图片、文字播控软件，可以实现屏幕多画面显示并同步播放,支持时间轴播放,支持网络控制协议进行关键帧控制等 |
| 4 | 55寸电视播放系统 | 55寸高清液晶电视 A规工业电视屏，可编辑程序，满足片源播放控制。视频、图片、文字播控软件，可以实现屏幕多画面显示并同步播放,支持时间轴播放,支持网络控制协议进行关键帧控制等 |
| 5 | 电动滑轨系统 | 屏幕规格：55寸 液晶屏：采用全新LED屏 触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9 对比度：10000:1 分辨率：1920×1080/60Hz，显示色彩：16.7M CPU处理器i5、内存≥4G、显卡2G、硬盘≥1TB，配无线键盘鼠标，实现自动控制滑片跟电视同步演示 作为整个中控系统的核心。作为主要信号的接收和中转使用。带领伺服中控机完成控制功能。高速指令 接口：可以在5毫秒内完成对10路端口进行任意状态的设置 用于多串口组数据处理转发缓存处理器，有效避免信道负荷过大导致数据发送产生延时甚至丢失，输出状态指示：每路继电器输出状态都有LED发光指示，标准工业RS232、485接口，多媒体轨道滑动控制系统 参与者手动控制滑轨 画面实时变化，同步演示 汇编语言写入，PCB制板 现代原装控制芯片，用于接收，识别，转发滑轨触发变量脉冲信号 C++语言开发，用于识别脉冲信号ID，并转换脉冲信号为二进制指令代码通过UDP协议传送到通信模块，控制视频内容播放切换 |
| 6 | 虚拟试衣镜系统 | 微软kinect2.0体感设备一体，屏幕规格：55寸 液晶屏：采用全新LED屏，触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9，对比度：10000:1 分辨率：1920×1080/60Hz，开发试衣软件 拍完的照片自动上传并生成二维码，通过手机扫描即可随时下载 |
| 7 | 模拟飞机票打印系统 | 屏幕规格：43寸 液晶屏：采用全新LED屏，触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9，对比度：10000:1，分辨率：1920×1080/60Hz，机票专用打印机，机票拍照控制软件 支持自助拍照 合成 保存 打印输出等；可选多种背景，含打印接口，飞机票打印程序 |
| 8 | 题词打印系统 | 屏幕规格：43寸 液晶屏：采用全新LED屏，触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9 对比度：10000:1，分辨率：1920×1080/60Hz，CPU处理器i5、内存≥4G、硬盘≥120G SSD，虚拟拍照专用打印机，相纸500张 专用打印墨水 |
| 9 | 声控留言系统 | 液晶屏：采用全新LED屏，触摸屏：红外式触摸屏 屏幕比例：16:9，对比度：10000:1，分辨率：1920×1080/60Hz，CPU处理器i5、内存≥4G、硬盘≥120G SSD，话筒+支架，摄像头，选用UI定制界面，通过photoshop程序、AE程序定制ui，整个底层带面，实现查询、播放、交互一体化程序，可便于倒入MKV、Jpeg、PNG等格式图片视屏，定制亭子（尺寸：135*115*230CM，材质：四层隔音材质（钣金、隔音棉、环保夹板、环保吸音板）、钢化玻璃，自带照明系统 （1个36度节能LED吸顶灯）自带通风系统（1个抽风机与出风口 舒适静谧） |
| 商务要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 项目名称 | 多媒体系统设备 |
| 2 | 报价要求、付款方式及 服务期限 | 1.要求：（1）能够遵守国家和军队的有关法律、法规文件的规定。 （2）能够承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。 2.付款方式：（1）多媒体设备安装调试完毕，经采购单位验收合格后,一次性支付给中标方合同总价100%货款；（2）支付的货币单位为：人民币。 3.服务期限：7个日历日内完成； |
| 3 | 其他要求 | 1.本项目的知识产权属投标人所有，未经招标人书面同意，无论是否被招标人所采用，投标人不得对外发布。 2.招标人提供的资料文件，中标人具有保密义务，签订合同时须同时和招标人签署保密协议。 3.投标人为本项目编制而引用、收集其他文件的知识产权费用和法律纠纷由投标人自行负责。 |
| 资格条件 |
| 序号 | 资格要求 | 增加理由 |
| 1 | 数字多媒体工程系统集成壹级资质 | 跟需求对口的行业资质，资质企业专业性格高 |
| 2 | 安全生产许可证 | 确保企业安装操作执行国家规范，做到安全安装无事故 |