设备技术参数会审表

| 设备名称 | 眼压计 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 26万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于测量人眼眼压的仪器。可辅助诊断白内障，青光眼等眼疾诊断。通过角膜形状变化或直接测量角膜血流脉动压力变化，换算获得眼内压。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 升降台 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 功能要求 | 非接触式眼压计 |
| 2 | 产地 | 原装进口 |
| 3 | 主机功能 | 3.1测量范围: 1—60毫米汞柱 测量精度1毫米汞柱间隔 ★3.2气流控制:软气流自动控制气压 3.3工作距离: 11毫米(喷头到角膜顶点) ★3.4对位模式:1个对位光点和对焦显示 3.5内固视灯: 绿色LED 3.6操纵杆工作范围: 前/后 40毫米 左/右 80毫米上/下 35毫米 3.7操纵杆工作范围: 前/后 40毫米 左/右 80毫米上/下 35毫米 #3.8对位模式: (对位) (对焦) (喷气) 自动 手动 自动 手动 手动 自动 ★3.9安全装置: 安全锁定装置可避免触及患者眼球 ★3.10下颚托控制: 电动下颚托升降控制 ★3.11眼睑检测功能: 具备 ★3.12显示器: ≥5英寸可倾斜彩色LCD液晶显示器 ★3.13内部计算机接口:可提供计算机接口、LAN、USB #3.14打印机: 行式热敏式打印机、自动装纸/自动裁纸 3.15手动或自动补偿眼压的角膜厚度 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格公开，收费合理，折扣最优 |
| 5 | 培训支持 | 多场培训(具体课时以使用医生操作熟练为准) |
| 6 | 维修响应 | 故障报修时，维修人员到达现场时间不得超过2个小时，24小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 1个月 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。