设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声高频外科集成手术设备 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 99万元人民币 | 设备数量 | 2套 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于普外科的各类开放及腔镜手术中，用于组织和血管的切割、凝血、抓持、分离；用于手术中热损伤小，减少对于重要脏器及神经损伤，并且出血少，手术视野清晰。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 超声高频外科集成手术设备主机 | 2 |
| 2 | 脚踏 | 2 |
| 3 | 车架 | 2 |
| 4 | 转换头 | 2 |
| 5 | 刀头 | 若干 |
| 6 | 手柄 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1. | 主机 | ★1.1 整机原装进口 |
|  |  | ★1.2 集合超声技术和电能量技术两种技术的发生器，可通过 U盘更新系统软件版本 |
|  |  | #1.3 具备组织感应技术，能根据钳口中组织的阻抗变化，调整能量输出，有效控制刀头温度；刀头工作端有防粘连涂层。 |
|  |  | #1.4 显示器应为广角高分辨率、彩色触屏设置，使用通用接口，可以自动识别相关仪器。 |
|  |  | #1.5 兼容达芬奇机器人 |
|  |  | 1.6 可用脚踏或手控两种方式操作。 |
| 2 | 刀头 | ★2.1 刀头的振动频率≥55500Hz。 |
|  |  | ★2.2 经 FDA认证安全处理直径≤7mm及以下的脉管。 |
|  |  | 2.3 切割和凝闭可同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。 |
|  |  | #2.4 刀头款式十种以上，具有剪式刀头。满足医院不同手术需要。 |
|  |  | #2.5 智能双极刀头钳口温度控制在 100°C以内，确保更少的组织碳化及烟雾的产生;智能双极刀头具有带可转向关节头的型号 |
|  |  | 2.6 刀头有不同的工作面，可以360度旋转 |
|  |  | ★2.7 有一体式设计手柄刀头 |
| 3 | 耗材年用量 | 50万元/年/台 |
| 名 称 | 预估年用量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 超声刀头 | 120把 | 3500 | 420000 |
| 手柄 | 4根 | 20000 | 80000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件9折优惠，维修只收零配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时内到场维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后1个月内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |