设备技术参数会审表

| 设备名称 | 台式ATP荧光检测仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 14万元人民币 | 设备数量 | 1 台 |
| 经费来源 | / | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 利用ATP荧光法，实现环境物体表面、医疗器械/物品表面、医疗用水微生物含量的快速测定 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★检测精确度 | 10-18mol/ATP |
| 2 | ＃检测范围 | ATP含量1-107amol |
| 3 | 相对标准偏差 | ≤3% |
| 4 | ＃本底 | ≤10RLU |
| 5 | 检测时间 | 可调节范围：0-100秒 |
| 6 | ＃检测模式 | RLU、fg（细菌细胞ATP含量）、细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌、沙门氏菌 |
| 7 | 电源 | 有内置充电电池和外接电源 |
| 8 | 软件系统 | 有数据管理软件，能自动生成检测报告 |
| 9 | 自检功能 | 具有机器自检校准 |
| 耗材明细 1 耗材参数 1.试剂为预制好的一体化试剂，无需现场配制； 2.采用速流阀技术，使荧光素酶从中空的阀芯中流下，与样品中的ATP完全发生反应，保证结果的准确性； 2 耗材名称、规格 ATP采样器、100支/盒 3 耗材年用量 2万元/年/台 序号 耗材名称 规格 年预估量 （台/年） 最高限价 （单价）元 最高限价 （总价）元 1 ATP采样器 100支/盒 500支/年 40 20000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 无要求 |
| 3 | 维修站 | 无要求 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件费，不收取工时费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训，包括理论和操作培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，48小时内赶到现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后10个工作日内到货 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。