单一来源设备技术参数论证表

| 设备名称 | 骨折战伤检测智能超声软件平台 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币400000.00 元 | 设备数量 | 1套 |
| 国产 |
| 设备功能要求 |
| 本软件平台主要在传统超声设备上，为人工智能算法数据训练阶段的研究提供超声图像序列批量标记与存储、数据导出功能。为人工智能算法测试阶段的研究提供超声图像实时采集接口、深度学习框架支持、图像识别实时反馈等功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 数据接口 | 1套 |
| 2 | 骨折战伤模型训练端 | 1套 |
| 3 | 骨折战伤模型测试端 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主界面 | 全中文系统操作界面，具有数据传输、骨折战伤模型训练端、骨折战伤模型测试端等功能入口界面，画面简洁美观，操作便捷 |
| 2 | 性能指标 | 软件响应时间≤500毫秒；存储数据安全稳定；模型、业务功能能代码级灵活拓展 |
| 3 | 骨折战伤模型训练端 | 支持超声图像序列批量标记与存储、数据导出功能 |
| 3.1 | ★超声图像序列批量标记 | 具有询问当前超声图像是否骨折功能 根据询问人工判别结果自动标记图像，骨折图像标记0.正常图像标记1 能代码级修改标记逻辑和准则 |
| 3.2 | #超声图像存储 | 支持≥250G存储硬盘 具有骨折图像数据库和正常图像数据库两个存储区域 根据人工判别结果自动保存至相应数据库 支持敏感数据加密存储 |
| 3.3 | 超声图像数据导出 | 支持存储图像、视频导出 |
| 4 | 骨折战伤模型测试端 | 具有超声图像实时采集接口、深度学习框架支持、图像识别实时反馈等功能 |
| 4.1 | ★超声图像实时采集接口 | 实时采集超声图像 |
| 4.2 | ★支持深度学习框架 | 支持Windows环境下，能代码级实现深度学习框架模型的嵌入、修改、移除、更新 |
| 4.3 | ★图像识别反馈 | 能代码级实现将实时采集的超声图像输入深度学习模型，在测试模式下自动判别当前超声图像是否骨折并在界面显示； 判别图像及结果信息自动存储至测试端数据库并具有导出功能 能代码级修改识别算法和准则 |
| 4.4 | 识别率反馈 | 具有人工判别是否骨折功能 根据人工判别结果和模型判别结果是否相同累计计算测试识别准确率，当准确率低于80%时，报警提示 代码级修改反馈方式 |
| 5 | ★数据接口 | 代码级开放数据接口 无加密无锁代码层实现人工智能算法模型更换、移植、升级等功能 代码级数据采集、分析、处理、导入、导出功能 |
| 5.1 | # RF数据 | 支持射频数据采集功能，可在超声实时扫查阶段采集RF或IQ数据，用于临床科研分析 |
| 5.2 | 平台接口 | 主机自带接口，非转接接口 USB接口、HDMI接口、Ethernet接口 |
| 6 | ★硬件支持 | 支持代码级嵌入超声硬件平台，能在硬件平台上在线对骨折战伤进行检测识别 |
| 6.1 | #显示器 | ≥15.6”高分辨率医疗专业彩色液晶显示器 显示器开合角度：≥170° |
| 6.2 | ★重量 | 主机重量（带电池）：≤5kg |
| 6.3 | #电池 | 主机内置可方便拆卸更换的锂电池 电池本身带电量查看功能，不用开机后从显示屏上查看 |
| 7 | 超声系统参数 | 具备二维、彩色、频谱多普勒功能，且支持相应参数调节 |
| 7.1 | # 二维成像 | 扫描线密度可调 最大显示深度≥35cm TGC：≥8段物理滑杆调节 LGC：≥8段 |
| 7.2 | 彩色成像 | 包括速度、能量、方向能量等 支持双同步/三同步显示(B/Color/PW、B/Power/PW) 彩色隐藏技术，不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺（非通过降低彩色增益实现），支持所有探头 彩色取样框偏转角度：-30°~+30° |
| 7.3 | 频谱成像 | PW取样宽度：0.5mm~40mm 快速校正角度：具备 PW 可测速度≥10m/s 具备频谱自动包络 |
| 8 | ★二次开发支持 | 软件平台支持代码级二次开发，支持时间不小于2年。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 设备材料按用量市场价，软件扩容免费，其他类服务收费按次和按量可选。 |
| 5 | 培训支持 | 业务应用和运行维护技术现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 常规问题和技术咨询1小时内电话响应，重大故障2小时内现场服务 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日 |