# 技术参数

- 货物一览表及技术要求

| 项目编号 | 2021-JK15-W1401 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 多模态多功能无线干电极生理记录分析系统 |
| 数量 | 2 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 117.6万元 |
| 设备功能要求 |
| 研究级的无线干电极多导联EEG/ERPs记录分析系统，其ERPs结果和导电膏的结果基本一致，可用于各种环境，具有强大的可视化功能，可用于各种认知、语言学、脑机接口、神经营销、传播学、医学工程等领域的研究和应用。 能够与多种外接设备对接并输出多种数据格式，兼容多种生理信号传感器，能够为航空航天领域的心理研究提供良好的数据和设备支持。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | ★32通道脑电放大器记录系统 | 1 |
| 2 | ★Flex和DryPad脑电干电极 | 30 |
| 3 | ★电生理无线通道（ExG） | 2 |
| 4 | 数据记录软件 | 1 |
| 5 | 中文版脑电分析软件 | 1 |
| 6 | 测试刺激呈现软件 | 1 |
| 7 | 脑电分析软件 | 1 |
| 8 | ★USB无线Trigger 发生器 | 1 |
| 9 | 无线信号接收器 | 1 |
| 10 | 无线数据存储卡 | 1 |
| 11 | 标配采集电脑 | 1 |
| 12 | 标配刺激生成电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 硬件系统参数（脑电放大器） | ★1） | 30通道全移动式干电极放大器，可支持2通道模拟信号输入； |
|  |  | ★2） | DC放大，全通带式采集信号 |
|  |  | ★3） | 直接支持无线2通道模拟输入电生理信号（ExG），可连接眼电（EOG）/心电（ECG）/肌电（EMG）等，不需要外接多导模块 |
|  |  | ★4） | 主动屏蔽高弹导电材料干电极，可无创、轻松地穿过头发，与头皮接触 |
|  |  | 5） | 电极阻抗100 - 2000 KΩ可调，波形漂移少，具有与导电膏电极相同的脑电信号质量（相关度可达0.98）； |
|  |  | ★6） | AgCl电极涂层，导电性能好，传导速度快 |
|  |  | ★7） | 采样率不小于1000 Hz/导， 24-bit A/D 转换，DC-130/260 Hz带宽 |
|  |  | 8） | 噪声≤1.6 μV RMS （0.1-260 Hz） |
|  |  | 9） | 输入范围±830mV |
|  |  | ★10） | 脑电、生理信号、Trigger以蓝牙方式高速无线传输，有效采集距离大于15米，可兼容笔记本、PC机、平板、手机等移动终端 |
|  |  | ★11） | 支持32G Micro SD信号存储 |
|  |  | 12） | 内置x-y-z三轴加速运动传感器 |
|  |  | 13） | 双热拔插锂电池供电，可无线采集至少6小时，Micro SD存储至少10小时 |
|  |  | ★14） | 放大器集成在电极帽上，无需单独佩戴。总重量不大于550克（含电池和电极） |
|  |  | ★15） | 脑电电极帽含30个干电极，内置放大器，完全均匀覆盖整个头部，无需导电膏； |
|  |  | 16) | 高端力学设计，适合各种头型； |
|  |  | 17) | 集成化无线技术，主动屏蔽； |
|  |  | 18) | 电极与电极帽以纽扣式方式紧密联接，每个电极均可随时拆卸替换； |
|  |  | 19) | 可以在实验室以及自然运动场景使用； |
|  |  | ★20) | 主动屏蔽式电极，可以有效隔绝外界电磁噪声干扰 USB 无线Trigger发生系统 |
|  |  | ★21) | 与脑电系统同步记录，无线传输事件Trigger，误差范围2 ms |
|  |  | ★22) | trigger输入：16 bits无线输入 |
|  |  | 23) | USB串口传输 |
|  |  | 24) | 兼容E-Prime、Presentation、MATLAB等刺激呈现系统 |
|  |  | ★25) | 可驱动至少8套脑电系统同步采集Trigger信号 |
| 2 | 数据记录和分析软件 | 数据记录软件 | ★1) | 可驱动标准蓝牙和高速无线脑电、生理信号、Trigger接收器 |
|  |  |  | 2) | 快速识别系统配置，自动连接恢复，确保数据搜集的可靠性和稳定性 |
|  |  |  | ★3) | 可驱动设备的所有无线系统（包括多道生理记录系统） |
|  |  |  | 4) | 信号记录过程中，实时显示电极阻抗和补偿 |
|  |  |  | 5) | 通过颜色和二维图实时显示电极名称、定位以及皮肤接触质量 |
|  |  |  | 6) | 实时高通和低通滤波 |
|  |  |  | 7) | 可根据研究需求设置参考电极 |
|  |  |  | 8) | 可自动在线伪迹矫正（升级版） |
|  |  |  | 9) | 可根据需要实时人工插入各种事件代码 |
|  |  |  | 10) | 兼容输出多种国际主流的脑电数据格式，便于第三方软件读取和分析 数据分析软件 |
|  |  | 数据分析软件 | 11) | 可读取各种脑电数据，数据格式包括ASCII、EDF+、udf等。 |
|  |  |  | 12) | 各种ERPs/ERF分析方法和地形图分析技术 |
|  |  |  | 13) | 快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT） |
|  |  |  | 14) | 相干分析（Cross-Spectral Density and Coherence） |
|  |  |  | 15) | 小波变化（wavelet transform） |
|  |  |  | ★16) | ★对EEG/ERPs数据（包括时域和频域信息）进行可靠的皮层溯源分析 |
|  |  |  | 17) | 各种ERPs分析技术，按照ERPs操作步骤（包括剔除信号-分段-基线校正-去除伪迹-叠加平均-数字滤波等）进行数据分析； |
|  |  |  | ★18) | ★具有脑电记录分析软件著作权。 软件开发支持和API |
|  |  | 软件开发支持和API | 19) | BCI2000、MATLAB、LabStreamingLayer、OpenVibe、NeuroPype |
|  |  |  | 20) | 多语言支持：C、C++、C#、Java、Python等 |
| 3 | 刺激生成系统 | ★1) | ★具有标准EEG/ERPs测试方案，包括VEP、AEP、EMMN、N400、P300、CNV。 |
|  |  | 2) | 可视化编程图形界面 |
|  |  | 3) | 支持文本、图片和声音作为刺激呈现 |
|  |  | 4) | 可以播放视频（MPEG，AVI，WMV等格式） |
|  |  | 5) | 可以在实验间拷贝与粘贴对象 |
|  |  | 6) | 数码录制实验对象的声音 |
|  |  | 7) | 支持万国码（ UNICODE ）及国际字体 |
|  |  | 8) | 完善的在线帮助的文件及索引 |
|  |  | 9) | 脚本语言广泛 |
|  |  | 10) | 支持新外设（操纵杆，并口设备，网络接入端口） |

关键重要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效报价处理），重要技术参数以#标记，一般技术指标参数不作标记。报价方须提供技术支持资料。技术支持资料包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表备注栏中注明支持材料页码，由于页码标注不清而导致的后果由报价方承担。

- 商务要求

★（一）交货时间、地点与方式：

交货时间：合同生效后60天内。

交货地点和方式：西安，按需方要求。

★（二）售后服务：

1.售后服务提供方：由生产企业负责售后服务工作（若报价产品为进口产品，生产企业在国内未设置分支机构和售后服务机构，须提供产品全国（大区）总代理提供的售后服务承诺，并明确售后服务提供机构）

2.免费保修期（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）：≥24个月，从最终验收合格后起算

3. 维修备件支持、零配件及耗材供应保障时间：≥8年

4.主要零配件及耗材价格：提供全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.保修期外维修收费：免收除零配件及耗材外的一切费用

6.维修及技术咨询应答时间：2小时内；如需现场维修，技术人员48小时内到达现场

7.售后服务网点：企业提报（每个产品均列详细地址及服务热线电话）

8.培训：免费提供使用操作和工程技术培训。

★（三）专利权和保密要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。