技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1412 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 细胞微孔板成像系统 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 190.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 1. 细胞生理、生化：包括细胞钙流、细胞运动、粘附、膜电位、细胞骨架、细胞亚结构、DNA损伤、细胞转染、核异位等 2. 细胞生物：细胞周期、凋亡、增殖；细胞迁移、侵染；细胞吞噬、自噬、外泌体转移、细胞杀伤、3D培养等 3. 药物相关：药物ADME（ 吸收、分布、代谢与排泄）测定、药物毒性评价、药物共定位、药物机理代谢等 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 细胞微孔板成像仪 | 1 |
| 2 | 全自动细胞孵育系统 | 1 |
| 3 | 高端数据分析软件 | 1 |
| 4 | 电脑 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 功能要求 | 具备高通量、全自动、实时/分时图像检测及细胞高内涵分析功能 |
| 2 | ★成像模式 | 支持多色荧光、明场、彩色明场、无标记相差成像检测等模式 |
| 3 | 3D细胞 | 支持3D细胞培养及成像分析 |
| 4 | ★物镜 | 机载6位自动物镜。荧光物镜4x,10x,20x,40x或60x。相差物镜4x、10x；物镜同焦转换 |
| 5 | 聚焦模式 | 同时具备激光聚焦、自动图像聚焦两种模式，满足不同分辨率、成像速度及孔板材质的成像要求 |
| 6 | ★样品类型 | 支持6、12、24、96、384孔板；玻片、组织芯片、T25细胞培养瓶、35mm和60mm细胞培养皿 |
| 7 | ★环境控制 | 具备温度、湿度、CO2、O2气体控制；温度控制：+4℃至 65℃，温度精度：±0.2℃（37℃时）；气体控制：1-19% O2和0-20% CO2，支持低氧环境细胞研究 |
| 8 | 细胞培养通量 | 8个独立培养仓，同时满足8种细胞培养 |
| 9 | 自动液体处理 | 支持2种以上不同类型液体分配和移液，8道或12道快速移液，满足细胞培养过程中自动加液、换液、清洗、加药等多种液体处理，可梯度加样 |
| 10 | ＃自动化 | 机械臂整合液体处理、高通量培养、图像检测三个单元，自动抓板、移板、开盖、盖盖，程序化控制，实现活细胞研究流程从细胞培养、换液、加液、清洗、加药到检测整个过程的自动化 |
| 11 | ★软件配置要求 | 细胞高内涵分析软件，支持双选域、反卷积分析、图像拼接等功能 |
| 12 | 电脑配置 | 知名品牌电脑，CPU I7以上，内存12G以上，硬盘1T以上 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机三年 |
| 2 | ★备件库 | 国内有备品备件库 |
| 3 | ★维修站 | 国内有维修站点 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期限外设备维修费及配件需提供优惠 |
| 5 | ★培训支持 | 提供现场培训 |
| 6 | ＃维修响应 | 出现故障，30分钟内电话响应，24小时内到现场，维修时间小于7天；超过维修期限，提供备用机 |
| 7 | ★到货时间 | 签订合同后2个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。