技术参数会审表

| 设备名称 | 组织样本标签系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币26.00万元（免税） | 设备数量 | 1 |
| 是否必须 进口 | (是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 组织样本编码是病理流程的重要质控节点，确保样本信息的完整性、准确性和前后一致性对诊断的准确性至关重要。自动组织样本编码是病理实验室数字化质控需求，采用耐化学试剂腐蚀的特殊色带，编写二维或条形码，便于管理保存。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 包埋盒书写仪 | 1 |
| 2 | 载玻片书写仪 | 1 |
| 3 | 热转印色带（预装）及废色带卷轴 | 2 |
| 4 | 组织盒管 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主机 | 扫描枪扫描条形码立即自动编写打印包埋盒，符合按需打印的要求。 可同时自动或手动上载玻片，无需更换上载槽，直接打印不同类型的玻片 |
| 2 | 包埋盒 | 使用进口或国产的标准包埋盒 |
| 3 | 玻片 | 常规玻片、防脱玻片、不同颜色丝印玻片 |
| 4 | 打印范围 | 可打印各类条码和二维码，与现行所有的 LIS或 HIS兼容，并快速设立自动打印 可打印 Windows 操作系统自带的所有字符：如中文、数字及所有的西文字符； |
| 5 | 包埋盒收集 | 三个下载出口，独家创新的双向下载收集槽，可将打印好的包埋盒分别送至两旁的取材台，避免混淆，保证标记的准确性 |
| 6 | 玻片收集 | 依靠重力进样，直接垂直打印玻片，防止玻片堵塞；同时避免玻璃碎屑残留而磨损打印头，无需定期清洁。 |
| 7 | #打印耗材 | 热转印色带，开封后无使用期限 |
| 8 | ★包埋盒打印速度 | ≤10秒/个 |
| 9 | ★玻片打印速度 | ≤5秒/个 |
| 10 | #扫描方式 | 二维码/条码+拍照。如遇无法扫描二维码之蜡块无需手动寻找，软件自动拍照显示，方便准确录入信息，避免信息录入错误。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 贰年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠供应 |
| 5 | 培训支持 | 不少于3人次培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间4小时，24小时到场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90日 |