单一来源设备技术参数论证表

| 设备名称 | 高清电子支气管镜系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币280.00 万元 | 设备数量 | 2台 |
| 设备功能要求 |
| 具备强大的图像处理能力与特殊光观察功能，满足临床观察需求；高清内窥镜具备NBI，插入部旋转，一触式插拔功能，提升了观察性和操作性。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 高清摄像主机CV-290 | 2 |
| 2 | 内窥镜冷光源CLV-290SL | 2 |
| 3 | 医用高清监视器（31寸）LMD-X310S | 2 |
| 4 | 医用高清监视器（26寸）OEV262H | 2 |
| 5 | 维护保养装置 | 2 |
| 6 | 吸引按钮，活检帽 | 各200个 |
| 7 | 钳子2把（2爪异物钳1把，胸腔镜专用活检钳1把） | 2 |
| 8 | 显示器适配板（兼容现有设备） | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | ★功能要求 | 摄像主机、光源主机分体式独立设计 |
| 1.2 | ★兼容性 | 与科室现有设备兼容 |
| 1.3 | ★扫描与成像方式 | 顺次扫描方式成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出 |
| 1.4 | ★特殊光功能 | 支持窄波成像、自体荧光信号处理，具备窄波光、荧光观察显示功能 |
| 1.5 | 色彩强调 | 基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异 |
| 1.6 | 彩虹现象修正功能 | 减小由于顺次方式造成的RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图象 |
| 1.7 | 图像增益功能 | 因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度 |
| 1.8 | 色调调节 | “R”调节：± 8档 “B”调节：±8 档 “C”调节：±8 档自动白平衡功能 |
| 1.9 | 内镜信息记忆功能 | 存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号、备注、服务协议、保修期、所有者、用户ID号码 |
| 1.10 | 快速实时冻结功能 | 可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示 |
| 1.11 | 测光模式 | 平均、峰值、全自动测光 |
| 1.12 | 防电击保护类型 | Ⅰ级 |
| 2 | 内窥镜冷光源 |  |
| 2.1 | ★功能要求 | 与科室现有设备兼容 |
| 2.2 | 检查灯 | 300W氙气短弧灯（无臭氧） |
| 2.3 | 灯泡平均寿命 | 500小时 |
| 2.4 | 点亮方式 | 开关调节器 |
| 2.5 | 亮度调节 | 光路光圈控制 |
| 2.6 | 冷却方式 | 强制空气冷却 |
| 2.7 | 颜色转换 | 使用滤光片可以实现 |
| 2.8 | 自动亮度控制 | 伺服光圈模式 |
| 2.9 | 自动曝光 | 17档 |
| 2.10 | 送气 | 气泵， 横隔膜式气泵 |
| 2.11 | 送水 | 气压式送水或可拆式水瓶 |
| 2.12 | 应急灯 | 12V卤素灯 |
| 2.13 | 设定存储 | 关闭电源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存 |
| 3 | 医用高清监视器（31寸） |  |
| 3.1 | ★功能要求 | 同品牌原装进口31寸高清晰度LCD面板，屏幕长宽比17:9 |
| 2.2 | 色域 | 具有更宽广的色域空间，满足BT.2020标准 |
| 3.3 | 信号输入、输出 | 包括DVI-D、HDMI、TMDS single Link、BNC、3G/HD/SD-SDI等 |
| 3.4 | 图像强调 | 具有A.I.M.E.图像强调功能，画质更清晰，对比效果更突出 |
| 4 | 医用高清监视器（26寸） |  |
| 4.1 | 功能要求 | 同品牌原装进口26寸高清晰度液晶面板，tft有效矩阵 |
| 4.2 | 扫描方式 | 逐行扫描，无闪烁 |
| 4.3 | 信号输入 | rgb+ext-sync输入≥1个；合成（bnc接口）输入≥1个；y/c（s端子）输入≥1个 |
| 4.4 | 信号输出 | rgb+ext-sync输出≥1个；合成（bnc接口）输出≥1个；y/c（s端子）输出≥1个； |
| 5 | 维护保养装置 |  |
| 5.1 | ★功能要求 | 同品牌原装进口，简化测漏操作流程，便于临床使用 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 西安 |
| 3 | 维修站 | 西安、上海内窥镜服务部、广州内窥镜服务部 |
| 4 | 收费标准 | 90% |
| 5 | 培训支持 | 在货物安装完成后，由我公司工程师至医院进行现场培训，通过培训，确保达到安全使用和保养该设备的效果。本项目培训在装机完成后一周内完成，直至用户能熟练使用设备为止 |
| 6 | 维修响应 | 公司接到用户报修响应时间： 公司提供400-820-2084报修电话，报修应答时间为2小时 办事处所在城市到现场时间：8小时 省会城市到现场时间：12小时 其它城市到现场时间：24小时 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后 90 日内送货安装完毕 |