技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1514 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高档妇产彩色多普勒超声诊断仪 |
| 数量 | 1 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币180万元 |
| 设备功能要求 |
| 高端妇产应用型彩色超声诊断仪，具备胎心、腹部、妇科、产科、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉及其它综合应用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 高档妇产彩色多普勒超声诊断仪主机 | 1 |
| 2 | 超声探头（腹部探头，血管探头，腔内探头，腹部容积探头） | 4 |
| 3 | 超声造影，应变式弹性成像 | 1 |
| 4 | 四维功能 | 1 |
| 5 | 智能盆底检查软件 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 系统参数 | 1.1 ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 1.2 ≥12寸高灵敏度彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调。 # 1.3 探头接口≥５个,均为无针式接口技术。 1.4 二维灰阶模式、数字化声束形成器、全程动态聚焦。 1.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件。 ★1.6 最大显示深度：≥40cm（提供证明图片） # 1.7 全场动态聚焦技术，图像上无焦点（提供证明图片） ★1.8声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示（提供证明图片） 1.9支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 |
| 2 | 成像技术及模式 | ★2.1 解剖M型模式，取样线≥3条（提供证明图片） 2.2取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) #2.3取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 2.4具备应变式弹性成像 2.5穿刺针增强技术 2.6专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析（请附图证明） 2.7胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片） ★2.8实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制；标配容积厚层成像，包括任意剖面成像；支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 2.9胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。 ★2.10智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。（提供证明图片） |
| 3 | 探头规格 | 3.1二维、彩色、多普勒均可独立变频 ★3.2标配探头中具备腹部单晶体 ★3.3扫描频率：电子凸阵: 1.5- 5.5 MHz; 腔内凸阵，带宽: 3.0-11.0 MHz;电子线阵： 4.0-12 MHz ;凸阵容积，带宽: 4.0-8.0 3.4 腔内容积，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180° |
| 4 | 测量/分析和报告 | 4.1常规测量、多普勒测量、自动频谱测量 4.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等 4.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 ★4.4血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析。（请附图） #4.5要求血管内中膜可进行实时自动测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新（请附图） |
| 5 | ★连通性要求 | 5.1支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 5.2通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等（提供证明图片） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 免费质保2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 培训支持 | 提供培训 |
| 5 | 维修响应 | 2小时内响应 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。