技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1519 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高档彩色多普勒超声诊断系统 |
| 数量 | 5台 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币247.50万元 |
| 设备功能要求 |
| 满足全身应用型：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿系、外周血管、儿科、急诊、综合体检、麻醉、介入，重症等应用领域； 功能具备：常规检查、造影成像检查、剪切波弹性成像检查等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量（5台总共） |
| 1 | 高分辨率彩色液晶显示器 | 5台 |
| 2 | 高灵敏度防反光彩色触摸屏 | 5台 |
| 3 | 探头配置：每台3把 （单晶体凸阵、单晶体相控阵、高频线阵） | 15把 |
| 4 | 耦合剂加热器 | 5台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 显示器 | ≥ 21寸高分辨率彩色液晶显示器 |
| 2 | 触摸屏 | ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调控制面板可独立旋转、升降及平移 |
| 3 | 探头接口 | ≥4个 |
| 4 | 检查存储 | ≥1T硬盘 |
| 5 | 探头 | 电子凸阵（单晶体）：超声频率1.2- 6.0 MHz 电子相控阵（单晶体）：超声频率1.5- 4.5MHz 电子线阵：超声频率3.8-11.8 MHz |
| 6 | 耦合剂加热器 | 具备 |
| 7 | 图像处理 | #7.1 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） 7.2 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片） ★7.3 解剖M型模式 (≥3条取样线，提供证明图片) 7.4 组织多普勒成像 7.5 斑点抑制成像 7.6 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片） 7.7 一键自动优化，一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 7.8 最大显示深度:≥40cm（提供图片证明） 7.9 TGC: ≥8段、LGC: ≥8段 7.10 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 |
| 8 | 功能性软件 | #8.1 造影及造影定量分析功能：支持腹部探头、浅表探头，支持低机械指数造影，双计时器；支持向后存储，≥5分钟电影，支持向前存储；双实时: 实时显示组织图像和造影图像；支持造影击碎，支持斑点噪声抑制；具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换；支持微血管造影增强功能；支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） #8.2 剪切波定量式弹性成像功能：可以动态显示二维剪切波弹性成像图；具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 8.3 宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，提供附图） 8.4 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片） #8.5 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析；支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片） 8.6 心功能自动测量工具 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 要求保修三年 |
| 2 | 备件库 | 要求西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 要求西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格为报价的8折 |
| 5 | 培训支持 | 要求现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 要求2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 要求30个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。