技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1526 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 真空超声清洗消毒器 |
| 数量 | 2 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币118万元 |
| 设备功能要求 |
| 用于管腔类器械及复杂器械的清洗、消毒、干燥。真空超声清洗消毒器对于管腔及复杂器械的清洗干燥无法达到理想效果，故申请真空超声清洗消毒器两台，解决管腔及复杂器械的清洗问题。对疫情防控中对清洗护目镜、防护面罩在全水下进行密闭清洗，病毒不会扩散，可以起到快速清洗干燥等功能，洗涤期间进行超声可将深层污渍从器械上进行震荡脱落，多级脉冲变压清洗，可将震荡脱落的污垢全部冲刷干净，清洗后的物品采用真空干燥，程序结束后护目镜可直接使用。每个流程也可单独使用，可单独使用干燥柜，或超声。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量（2总共） |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 紧急开门钥匙 | 2 |
| 3 | 清洗篮 | 2 |
| 4 | 内鞘篮 | 2 |
| 5 | 配件篮 | 2 |
| 6 | 牵引管 | 16 |
| 7 | 清洗托架 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #容积 | 容积≥120L |
| 2 | 适用范围 | 各式管腔器械，也可以清洗常规手术器械、器具 |
| 3 | 功能要求 | ★全自动真空超声波清洗、漂洗、润滑、消毒、干燥一体化 |
|  |  | #应具备真空超声波清洗技术，并提供相关技术的证明证书。 |
|  |  | #有多级变压脉冲清洗技术。 |
|  |  | 智能数显（超声功率、频率，清洗干燥温度、时间等）。 |
|  |  | #配备有≥38根的腔镜专用接口，可以连接任何直径的管腔类手术器械，清洗时可以灌流保证污物带出，干燥时可通热风，保障管腔内壁快速干燥。 |
|  |  | #生物膜祛除率大于99.9%，具有国家疾控中心检测的清洗合格检测报告。 |
|  |  | 高低液位安全控制及故障自动检测报警系统 |
|  |  | 工作噪音：<75dB |
|  |  | 工作周期：60min（可自行设置） |
|  |  | ★自动开门，具备红外安全防压装置。 |
| 4 | ★端口 | 端口免费开放，可与追溯系统连接，数据可保存3年以上。 |
| 5 | ★加热方式 | 电加热 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 原厂质保3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间2小时，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |