技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1543 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 原子力显微镜 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币240.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 能够在大气及液体环境下准确地观测样品表面纳米尺度的三维形貌。对样品表面物理化学特性进行研究，如表面组分、表面电势、磁场力和其他相互作用力的测量。可将原子力显微镜成像和实时光学成像同步结合起来，且与光学显微镜完全融为一体。针对生物样品实现高分辨分子级成像和活细胞成像，获取力学、化学和生物学交互作用的定量信息。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 原子力显微镜主机 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1 |
| 3 | XYZ全探针扫描的闭环扫描器 | 1 |
| 4 | 生物型高精度样品台 | 1 |
| 5 | 倒置光学显微镜 | 1 |
| 6 | 专用主动式防震台 | 1 |
| 7 | 操作及数据分析处理软件 | 1 |
| 8 | 工作站 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 扫描器 |  |
| 1.1 | ★扫描方式 | XYZ三轴全探针扫描方式； |
| 1.2 | 扫描范围 | XYZ≥100μm×100μm×15μm，闭环扫描； |
| 1.3 | ＃噪音水平 | Z方向噪音水平RMS≤0.05nm； |
| 1.4 | ＃激光光源 | 采用低相干性激光光源，激光波长≥860nm； |
| 1.5 | 进针方式 | 智能进针模式：扫描器上三个高精度电机马达与Z轴压电扫描器协同进针且速度可调； |
| 1.6 | ＃扫描倾斜调整 | 三个电机马达可以独立调节以实现任意角度倾斜扫描器进行大尺度生物样品的形貌测试与力学测量； |
| 2 | 控制器 | 至少1个60MHz以上高速全数字化锁相放大器；至少一个0.8MHz以上的中速全数字化锁相放大器；内建锁相环反馈（PLL）； |
| 3 | ★液体环境成像 | 由空气成像转向溶液成像无需更换探针夹，实现从气相到液相转变的原位成像功能。探针夹可以通过超声、清洁剂等手段方便清洗，耐腐蚀，可以高温灭菌； |
| 4 | 样品台 |  |
| 4.1 | ★适用样品尺寸 | 容纳样品直径≥Φ140mm，最大样品厚度≥18mm； |
| 4.2 | 兼容培养皿 | 可匹配Φ35mm×10mm培养皿； |
| 4.3 | ＃样品台移动范围 | ≥20mm×20mm； |
| 4.4 | ＃兼容光学显微镜 | 兼容奥林巴斯、蔡司、莱卡、尼康的倒置光学显微镜系统、荧光显微镜、共聚焦显微镜、全内反射、拉曼分析仪等，且不对倒置光学显微镜做任何修改（包括光路及机械设计部分），无需更换光学厂商原配聚光镜系统； |
| 5 | 主动防震台 | 主动减震带宽0.6Hz - 200Hz，隔振效果10Hz以上优于40分贝； |
| 6 | 工作站 | 操作系统Windows 10、核心处理器Intel Core i7-6700或以上、内存容量16GB或以上、硬盘容量4TB或以上、显示器尺寸30寸或以上、标配网卡及DVD 刻录光驱； |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期内免费，每年不定期回访，过保只收取配件费7折，耗材7折 |
| 5 | 培训支持 | 资深工程师现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后180天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填.