技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1548 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 动物代谢分析跑步机 |
| 数量 | 2台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币130.00万元(免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 可以训练动物跑动能力，构建实验动物跑动能力模型，在设定条件下对活体小动物在跑步运动过程中结合代谢系统进行非侵入开路能量代谢实时监测，用于对运动相关的活体动物模型进行动态和精细化监测研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量（2台总共） |
| 1 | 4通道小鼠代谢跑台分析系统 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★跑台速度范围： | 6～99.9m/min，以≤0.1m步进连续可调，有多种加速度可选； |
| 2 | #角度可调范围： | -10°～25° |
| 3 | 角度调节精度： | ≤5° |
| 4 | #刺激电流输出范围： | 0.35mA～1.5mA；连续可调 |
| 5 | #最大输出电压： | ≥160V |
| 6 | #脉冲刺激间隔： | 200ms，使动物不会产生僵直行为。 |
| 7 | 电刺激覆盖面： | 至少130mm x 50mm |
| 8 | 小鼠跑道尺寸： | 长≥30 cm，宽≥5cm，高≥4.4cm |
| 9 | 小鼠实验仓尺寸： | 长≥380mm ，宽≥50mm，高≥100mm |
| 10 | #软件自动化 | 可设置不同阶梯速度可变程序，软件自动控制速度变化 |
| 11 | #密闭性 | 电刺激模块等集中在一个封闭腔体内，可以实现密封隔绝空气 |
| 12 | ★可升级代谢监测功能 | 可以与CLAMS能量代谢系统相连，形成一个完整用于检测运动中的呼吸代谢，可实现运动过程中的氧耗监测 |
| 13 | ★通道数 | 4 （可同时满足4只小鼠独立实验） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安均有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安均有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件享受5折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供不少于2次的厂商现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时维修响应，4小时到达现场，1周内不能维修完毕提供备用机。 |
| 7 | 到货时间 | 合同后2个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。