技术参数

| 项目编号 | 2021-JK15-W1510 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 动物全自动生化分析仪 |
| 数量 | 1台 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币20.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 动物用分立式全自动生化分析仪，有专业的动物数据库软件，满足兔子、小鼠等实验动物的实验教学需求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 电脑 | 1套 |
| 3 | 软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | #仪器类型 | 动物用分立式全自动生化分析仪 |
| 2 | ★动物生化 | 有犬猫等动物专用数据库，满足常规的实验教学需求 |
| 3 | ★分析速度 | 比色200T/H，最高可达400T/H，满足批量测试需求 |
| 4 | 最大可同时分析项目 | 83个（80生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试 |
| 5 | 测试原理 | 比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块) |
| 6 | ★样本位 | 40个样本位，可根据测试需要扩展至80个。 |
| 7 | 样本加样量： | 2μL-45uL， 0.1µl步进，满足小标本量测试要求 |
| 8 | #试剂位： | 80个试剂位，可满足新增测试项目要求 |
| 9 | 试剂盘制冷温度： | 2～12℃，保证试剂保存效果，提高结果准确性。 |
| 10 | ★试剂加样量： | 10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性 |
| 11 | 反应杯位： | 40个可重复使用的反应杯，光径5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度 |
| 12 | ★最小反应体积： | 100µl-360uL，低试剂需求，降低20-50%测试成本 |
| 13 | 温控方式： | 包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用 |
| 14 | 比色杯清洗： | 比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性 |
| 15 | 光学系统 ： | 8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低 |
| 16 | ★吸光度线性范围： | 0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广 |
| 17 | #升级功能 | 支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量 |
| 18 | 线性功能 | 具有酶线性拓展功能，保证结果准确性 |
| 19 | #试剂项目 | 支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量 |
| 20 | 操作系统： | 全中文操作界面，好学易上手 |
| 21 | #证书要求 | 生产厂家具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可。（提供相关的认证证书） 同系列生化分析仪通过国家优秀医疗设备遴选名单 |
| 22 | 售后服务 | 生产厂家在驻地省会城市有工商注册的售后服务点，能提供及时可靠的售后服务 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 12个月 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库， |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站， |
| 4 | 收费标准 | 质保期外仪器出现任何质量问题，将继续提供免费的检测和维修服务，如需配件更换，仅收取配件费用，并以市场价7.5折优惠价提供客户。 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场3-5人培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后10天内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。