设备技术参数会审表

| 设备名称 | 机房网络设备 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 45.8万元人民币 |
| 设备数量 | 4 | 是否必须 进口 | □是 (否 |
| 设备功能要求 |
| 按照图书馆网络实际情况将图书馆网络系统划分为三个区域。 管理区域：主要功能是实现图书馆对整个图书馆业务的管理以及日常运维。 对外DMZ区域：通过数据中心交换机的高速链路堆叠，实现基础环境的高性能、高可用，实现业务访问的高可用及信息高速共享。 核心区域：核心层和汇聚层进行融合，核心层采用智能框式交换机作为图书馆网络核心交换设备，在整个区域中负责高可靠性和数据的高速转发，将其他区域交换设备上连到核心交换机，实现万兆接入。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 防火墙 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1 |
| 3 | 数据中心交换机 | 2 |
| 4 | 光缆跳线、6类跳线、辅材 | 1 |
| 5 | 系统集成服务 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 防火墙 | 负责整体图书馆网络对外的安全防护 |
| 1.1 | ★性能要求 | 防火墙吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥20万，IPSec吞吐量≥20Gbps，SSL_VPN吞吐量≥2Gbps。 |
| 1.2 | #硬件架构 | 严格前后风道，风扇模块支持热插拔（提供官网链接，官网产品文档说明，并加盖厂家鲜章）。 |
| 1.3 | ★配置要求 | 实配：千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4；SSL VPN 用户授权数≥100个，配置1个电源，固态硬盘≥240G，千兆单模光模块≥4个，万兆单模光模块≥4个。 |
| 1.4 | 策略管控 | 能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析。 |
| 1.5 | 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 |
| 1.6 | DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图并加盖厂家鲜章） |
| 1.7 | #加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。（提供功能截图并加盖厂家鲜章） |
| 1.8 | #智能威胁防御 | 支持流探针功能，支持作为现网态势感知平台的探针角色，对网络中的流量进行采集，并上传数据至态势感知平台分析。（提供功能截图并加盖厂家鲜章） |
| 1.9 | #产品资质 | 防火墙产品连续7年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料。具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件。 |
| 2 | 核心交换机 |  |
| 2.1 | ★性能要求 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps，如有多个数值，以最小值为准，提供相应截图证明材料。 |
| 2.2 | ★硬件架构 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2个，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计。 |
| 2.3 | #纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，支持与现有校园网交换机进行纵向虚拟化部署。（提供相应截图证明材料并加盖厂家鲜章） |
| 2.4 | #Vxlan | 支持VxLAN功能，支持和现网骨干网络交换机组成一个Vxlan虚拟网络域，实现网络虚拟化。 |
| 2.5 | 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持VLAN内端口隔离； 支持1:1, N:1端口镜像；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 |
| 2.6 | 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 |
| 2.7 | #智能运维 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2、Telemetry技术。（提供相应截图证明材料并加盖厂家鲜章） |
| 2.8 | ★实配要求 | 双主控、双电源，万兆接口≥16个，千兆接口≥16个，万兆单模光模块≥24个。 |
| 3 | 数据中心交换机 |  |
|  | ★性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps。 |
|  | ★硬件架构 | 支持万兆SFP+端口≥24个，40G QSFP+端口≥6个，双电源，24个万兆多模光模块，2个40G多模光模块， |
|  | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 |
|  | 三层功能 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。 |
|  | #VxLAN | 支持VxLAN功能，支持和现网骨干网络交换机组成一个Vxlan虚拟网络域，实现网络虚拟化。 |
|  | #智能运维 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2、Telemetry技术。（提供相应截图证明材料并加盖厂家鲜章） |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 所采购设备需为非OEM同一品牌产品;所有设备需5年原厂维保服务，提供原厂产品授权函及服务承诺函。 |
| 2 | 备件库 | （西安有备件库，国内有备件库） |
| 3 | 维修站 | （西安有维修站，国内有维修站） |
| 4 | 收费标准 | （质保期外配件及维修价格优惠折扣7折） |
| 5 | 培训支持 | 安装完毕后支持培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，12小时内上门 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。