技术参数会审表

| 设备名称 | 专业保障与自主训练一体化系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 160.00万元 |
| 设备数量 | 1 | 是否必须 进口 | □是 ■否 |
| 设备功能要求 |
| 项目具备开展机动医疗分队前出专业保障及复盘、执行任务的评估验证、自主实训的需要。可承担各级实训任务。可加速融入通讯链条，可为分队数据挖掘分析，建立不同背景及样式的保障模型，寻找出保障规律，为提升分队智能化辅助决策水平提供数据支撑。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 前出专业保障系统 | 1套 |
| 2 | 评估验证系统 | 1套 |
| 3 | 自主学习系统 | 1套 |
| 4 | 服务器和基础软件 | 2台 |
| 5 | 计算机 | 22台 |
| 6 | RFID读写设备及标签 | 4套 |
| 7 | 可穿戴设备 | 200部 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 总体技术要求 |  |
| 1 | ★支撑需求 | 系统能够支撑至少一支医疗队（所）8个组室、30床位、20辆车、10个帐篷、50名队员的专业野外教学培训保障 |
| 2 | #支撑自主教学要求 | 系统支撑至少4支医疗队共200人的自主学习能力； |
| 3 | 其他功能要求 | 系统包括前出专业保障模块、评估验证模块、自主学习模块; 应用软件需要采用成熟的先进技术，充分考虑当今信息技术的发展趋势，遵循J2EE标准，XML标准、web Service标准等；系统采用C/S或B/S架构；软件功能满足系统要求； 应用系统具有良好的可扩展性、可移植性、安全性和容错性； |
| 4 | ★快速展开要求 | 舱体及相应配套设施可快速机动开展，1小时内完成部署； |
| 二 | 前出专业保障系统 | 以集成作业舱形式集成各项保障功能 |
| （一） | 舱体硬件 |  |
| 1 | 舱体通用要求 | 1.承重地板应使用钢结构，确保承重安全可靠； 2.舱体设计具有良好防水效果； 3.主舱体长度不小于6米，不长于12米，宽度、高度应符合道路运输标准，根据设计需要可搭配辅助舱体； 4.舱体外表喷涂符合野外作业环境； |
| 2 | ★快速部署功能要求 | 舱体结构稳固，能够按需使用吊运设备对舱体进行吊装、移动； |
| 3 | 舱环境保障要求 | 舱体具备保温功能； 舱体具备良好的通风环境； 舱体本身固定及衔接处要求安全牢固； 舱体内外使用材料安全、环保、低致敏性； 舱体置放平衡功能； |
| 4 | 前出用电保障要求 | 能够可外连市政220V用电； 舱内布设稳定弱电，包括通讯、网络、交换机等； 强弱电线布设应便于检修； |
| （二） | 评估验证系统 | 评估验证模块支持预案编辑、数据导入、情况导入、复盘数据采集、数据复盘、过程回放、总结等至少12项功能 |
| 1 | ★评估管理功能 | 具备面向考核评估的科目配置管理、评估标准和计算规则设置、医疗分队管理、评估专家信息管理、评估任务数据分发的基础功能 |
| 2 | 标准预设 | 提供预置千分制考核标准 |
| 3 | ★系统架构 | 基于B/S或C/S架构的分布式企业级应用系统 |
| 4 | 系统开发其他基本要求 | 遵循J2EE标准，面向SOA、微服务体系设计； 符合OAuth2授权认证标准体系； 跨平台运行支持Windows、Linux操作系统； 采用结构化数据库、文件系统等方式对数据集中存储访问； 客户端兼容IE10+/Firefox/Chrome等浏览器； |
| 5 | 评估取证终端系统支持 | 支持Android6.0以上系统的评估APP； |
| 6 | ★取证终端功能要求 | 评估打分功能，支持评估数据的离线存储和在线实时上传两种方式； 现场证据采集：现场评估过程中自动、手动拍摄录制照片、语音、视频； |
| 7 | #取证终端便捷输入要求 | 提供不少于10项常用评估意见； 可调用评估终端的外接摄像头拍照录像； |
| 8 | 评估意见库 | 评估意见库：支持预置和采集常用评估意见，建立常用意见库，便于评估过程中快速识别和填写评估意见； |
| 9 | 评估终端管理 | 支持对多个评估终端集中连接、管理和操控； 支持USB、TCP/IP连接方式； 支持同时不少于10个终端的连接； 支持单个、批量操控模式； 状态监测：查看在线终端列表信息，实时监测连接终端的电池电量、充电状态、存储空间等信息状态； 自动管理：支持在线终端APP安装、文件上传、下载、一键关机等操控管理； 单个或批量向终端导入设置评估数据、导出提取评估结果和证据数据； |
| 10 | ★复盘数据汇总与查询回放 | 数据汇总：汇总信息、评估数据、评估实况资料，按分队、按科目、按时间等维度划分，进行规整格式化规范化存储； 查询回放：多维度检索查询历史和实况信息，支持文字、图片、语音、视频、文件等形式的信息轨迹预览和回放； |
| 11 | 复盘数据分析 | 统计分析：根据计算规则统计评估结果，按分队、课目维度评比排名并建立不少于5种视图类型的可视化报表； |
| 12 | 训练数据输出要求 | 支持根据训练数据和评估结果生成报告、输出打印，按分队合并数据压缩导出。 |
| 13 | #服务器 | 外形：标准2U机架式服务器； 主板：主板_CURRY_LBG2_C622(可支持双万兆PHY卡) 处理器：不低于10核心，85W，2.2GHz处理器； 内存：不低于128GB，Registered DDR4内存； 硬盘：可用容量不低于8TB企业级热插拔硬盘； 网络：双口千兆网卡； RAID：独立八通道高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5电源及外设：配置1+1冗余电源； |
| 14 | ★品牌要求 | 国内品牌服务器和计算机 |
| 15 | #计算机 | 操作系统：预装正版Windows操作系统； CPU系列：参考英特尔酷睿i5、11代及以上系列； CPU频率：不低于2.4GHZ； 核心/线程数：四核/八线程； 内存容量：不小于16GB；内存类型：DDR4； 硬盘容量：不小于512G固态硬盘； 显卡：具备独立显卡； 窄边显示器：最佳分辨率不低于1920*1080； 类型：根据总体布局设计，笔记本、台式机、一体机均可； |
| （三） | 自主学习系统 | 模块支持救治云端学习、病情数据库、病例分析、远程学习、远程互动复盘等至少5项功能； |
| 1 | 数据仓库 | 采用结构化数据库构建法规知识库、病情库、评估标准库、装备器材库等业务库并可扩展； 采用文件系统存储语音、图片、视频、文档； 建立数据存储标准化体系； 支持多种算法的加密存储； 支持分布式部署、运行和访问； |
| 2 | 数据管理 | 支持业务数据抽取、转换、存储； 支持对业务数据库进行分类、分级、分权管理； 支持业务数据访问的授权、审核和日志登记； 支持数据库的备份恢复、导入导出； |
| 3 | 数据服务 | 业务库数据访问服务化，以接口授权方式对应用提供服务； 支持HTTP/HTTPs、FTP服务协议； 支持JSON、STRING数据格式； 支持Excel、CSV文件格式； 支持数据加解密算法； |
| 4 | RFID读写设备及标签 |  |
| 4.1 | RFID电子标签通用要求 | 须符合EPC global UHF Class1 Gen2 / ISO18000-6C国际标准； 工作频率在860–960MHz上通用； 制程方式：柔性印刷，抗金属； 适用温度：-40 ～+ 55 ℃；芯片：EPC区≥ 96 bits；User区≥ 32 bits；TID ≥ 96bits；湿度：30%-95%RH。 常温环境（10～25℃）贴标，粘贴牢固； 支持快速批量远距离识读及自动出入库； 支持无须人工干预的自动化快速物资识别； |
| 4.2 | ★RFID电子标签读取距离要求 | 读距距离≥1m 30dbm； |
| 4.3 | RFID读写设备通用要求 | 超高频RFID远距离读写器，ISO18000-6C协议； 工作频率865~868MHz、902~928MHz； 读卡距离0-5米； 读卡速度≥50次/秒； 工作模式支持主动/被动/触发； 防护等级IP65； 尺寸体积不大于300mm✕300mm✕90mm； 提供二次开发； |
| 4.4 | ★RFID读写设备通讯接口 | 通信接口支持RS232/RS485、TCP/IP； |
| 4.5 | 物资管理 | 物资登记：装备物资信息登记、查询和库存维护，具备RFID标签录入、识别能力，支持批量导入导出； 申领归还：支持人工登记物资的使用和归还； 业务保障条件下，为了便于提高效率确保物资安全，须支持在无人值守情况下的物资出入库操作和使用人员追踪； 物资盘点：具备物资装备随时盘点能力，核准物资状态、库存数量和人员追踪； |
| 5 | 可穿戴设备 |  |
| 5.1 | ★终端设备类型 | 设备类型：智能手表或手环； |
| 5.2 | ★终端设备核心功能要求 | 支持心率、体温体征监测采集； |
| 5.3 | #终端设备辅助功能要求 | 定位功能：支持GPS定位+WIFI定位+LBS； 环境温度、血压、血氧体征监测采集； |
| 5.4 | 终端设备要求 | 尺寸不大于50mm✕50mm✕15mm； 操作系统不低于安卓4.4； 内存大于等于2G（运行内存）+2G（存储）； 显示屏不低于1.4 IPS 240*240分辨率； 支持蓝牙BT4.0、摄像头； 支持续航不小于6小时； 提供快捷充电功能； 一键报警、震动提醒； |
| 5.5 | 体征监测系统 | 支持可穿戴设备单个、批量方式配置管理； 参训人员设备配发管理； 人员体征采集：面向参训人员单兵体征实时采集、上报、存储，支持体温、心率、血压、血氧、环境温度等指标； 人员体征监测：实时跟踪人员体征，动态展示人员体征态势，体征预警提醒； |
| 三 | 项目建设方案设计要求 |  |
| 1 | ★建设方案拟定时限 | 中标后，一个月内完成项目建设实施方案设计，经需求方认定后，作为合同附件，签订合同。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修工程师 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格按市场价9折收取 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训至少7天 |
| 6 | 维修响应 | 48小时内快速实时响应 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后8个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。