技术参数会审表

| 设备名称 | 电磁仿真软件 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币100.00万元（含税） |
| 设备数量 | 1套 | 是否必须 进口 | (是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 3D电磁仿真软件，用于设计和仿真电子产品，例如天线、天线阵列、RF或微波组件、高速互连、滤波器、连接器、IC 封装和印刷电路板。此外，还用于雷达近场成像的相关仿真，例如在低频段，实现对建筑物布局、地层下掩埋目标的仿真反演，穿墙对室内隐蔽静止人体、运动人体成像探测。在高频段，实现对场景内容物的高分辨仿真反演。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 电磁仿真软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★天线仿真 | 1.支持低频段（1-4 GHz）超宽带天线设计仿真： 至少包括超宽带双脊喇叭天线，超宽带Vivaldi天线，超宽带平面对数螺旋天线 2.支持贴片天线设计仿真： 至少包括1-2 GHz，2-3 GHz，24-26 GHz，77-81 GHz四个典型频段贴片天线设计仿真 3.提供相关天线仿真算例模型 |
| 2 | ★天线阵列波束合成仿真 | 1.至少支持10发10收“口”和“十”字MIMO阵列设计仿真，波束合成，探测自由空间（长7m*宽5m*高3m）任一位置 2.收发天线的位置可以任意设定 3.提供相关仿真算例模型 |
| 3 | ★墙体结构传播特性仿真 | 1.支持1-4 GHz电磁波穿透典型墙体结构（钢筋混凝土、空心砖墙、均匀砖墙等）的回波特性仿真 2.提供相关仿真算例模型 |
| 4 | ★分层媒质传播特性仿真 | 1.支持1-4 GHz电磁波穿透分层土壤媒质（3层不同介电参数的土壤结构，尺寸5m*5m*5m）的回波特性仿真 2.支持1-4 GHz电磁波穿透典型多层楼板结构模型的回波特性仿真（楼板结构符合建筑国家标准，仿真楼板结构最大层数≥3层） 3.提供原始仿真算例模型 |
| 5 | ＃Metasurface仿真 | 1.支持典型频率（2.4GHz）下，实现反射阵、透射阵的仿真 2.多波束空间自动扫描 3.支持涡漩电磁波仿真 4.提供相关仿真算例模型 |
| 6 | ＃后处理 | 1.软件输出以下数据：S参量、场量、天线增益、轴比、方向性系数、辐射效率、方向图、左（右）圆极化方向图、SMITH圆图等 2.可动态演示场量的瞬时变化 |
| 7 | ＃边界条件定义 | 1.软件提供多种入射波方式，包含柱面波、线天线入射波、高斯波束、Hertzian双极波束等 2.软件能够以近场方式直接导入不同算法得到的天线辐射场作为入射波 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 无 |
| 3 | 维修站 | 无 |
| 4 | 收费标准 | 包含3年的免费升级 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训2天 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内线上响应、线上无法解决问题24小时内现场响应 |
| 7 | 到货时间 | 首付款后15个工作日内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。