附件1

技术标准和商务要求

一、需求明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （万元） | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唇膏管 | 个 | 450万 | 0.74 | 333 | 合同签订后第一个月到货80万只以上，其后每月不低于100万只，4个月之内全部供货完成。 |  |

二、技术标准

| 功能要求 |
| --- |
| 用于护唇膏的内包装 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★产能 | ＞4万只/天 |
| 2 | ＃生产环境 | D级以上(以第三方检测报告为准) |
| 3 | ★尺寸 | 按样品和图纸，误差不超过±0.3mm |
| 4 | ★装量 | 3.5g膏体 |
| 5 | ★拔力检测 | 上盖和中管:15-25N，底座和中管拔力大于20 N |
| 6 | ★微生物 | 符合药包材的微生物限度并提供报告 |
| 7 | ★材质 | 高密度聚乙烯 |
| 8 | ＃热转印膜 | 油墨符合食品用标准, 附着力可通过3M胶带测试，只允许轻微掉粉且不超过面积15% |
| 9 | ＃印刷 | 文字清晰、耐磨 |
| 10 | ＃产品的清洁及微生物 | 管子内无杂质污染，微生物符合药用包材标准(提供第三方检测报告)。 |
| 11 | ＃包装 | 成品的装箱要保证产品的运输过程的完整性，提供不少于千分之5的损耗量。 |
| 12 | ＃使用 | 内杯和底座旋转使用顺畅，无明显阻滞感。 |
| 13 | ★匹配度 | 完全匹配现有生产线的使用。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 质保2年 |
| 2 | 技术服务 | 提供产品的质量标准 |
| 3 | 问题响应 | 响应时间12小时 |
| 4 | ★到货时间 | 合同签订后第一个月到货80万只以上，其后每月不低于100万只，4个月之内全部供货完成。 |
| 5 | ＃送货卸货 | 货物需运送至需求方指定地点，并摆放整齐。 |

三、投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人为非外资独资或外资控股企业。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标人具备本项目生产或供货能力。

6.特殊要求：

投标人须提供银行无不良信用证明和所属工作人员社保缴纳情况清单。

三、商务要求

（一）交货地点及要求

1.交货地点：陕西西安（具体地点签订合同时明确）。

2.物资送达交货地点前，中标方应在储存、运输、安装过程中采取符合国家标准的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施予以保护，并承担风险。如未达到上述要求，由此造成的损失和费用均由中标方独立承担，甲方保留行使追诉的权利。

（二）售后、质保、培训要求

1.设备保质保用期从甲方验收签字之日起起算。

2.保质保用期内，中标方负责所供物资的完整性，对非人为破损物资进行更换。

3.使用期间，甲方向中标方发送更换物资通知时间起，中标方必须在5日内进行更换。

4.中标方对所提供的产品应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。否则，甲方有权拒收并退货，中标方将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚；经相关部门批准，甲方可与第二中标候选供应商签订合同。

（四）保密要求。

中标方、甲方双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

（五）报价要求

中标方以人民币报价，报价不高于预算价格，包含本项目中必须产生的所有费用，包含但不局限于代理服务、运输、安装、管理、维护等费用。在合同履行时，采购方将不予支付该报价之外任何额外费用。

（六）验收标准。

1.中标方提供物资的各项技术指标必须达到技术文件规定要求，且与投标文件明确的物资名称、型号、数量、技术参数和价格一致；物资是全新、未曾使用过的。

2.对不按合同履约、以次充好、降低服务标准等违规行为，供应商要积极配合整改，并承担相关责任。