| 项目编号 | 2021-JK15-W1484 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 便携式近红外脑成像设备 |
| 数量 | 1台 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 75.00万元（免税） |
| 设备功能要求 |
| 便携式近红外脑成像研究系统是一套通过对个体认知或行为任务活动时的大脑脑区近红外功能成像，来实时、直接检测大脑皮层的血液动力学活动，通过神经血管耦合规律可以反推大脑在相应任务获得时的大脑激活状态。该系统由头盔和软件组成，采用无线传输方式和轻量级的设计，已被广泛的应用到科研和临床，具有造价较低、便携性好、无噪音、无创性和对被试的动作不会过分敏感的优点。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 近红外头盔 | 1台 |
| 2 | 运行平板电脑 | 1台 |
| 3 | 近红外数据采集软件 | 1套 |
| 4 | 近红外数据分析软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★通道数 | 光源≥24个，探测器≥32个，通道数≥200个； |
| 2 | ★光源类型 | 激光光源； |
| 3 | ＃光源探测器分布距离 | 1.5CM、2.12CM、3.0CM、3.35CM； |
| 4 | ＃重量 | ≤500g； |
| 5 | ★分辨率 | 空间分辨率：≤5mm*5mm；时间分辩率：≥8Hz； |
| 6 | ＃采集方式 | PC和平板电脑采集； |
| 7 | 运动校正 | ≥6位运动传感坐标； |
| 8 | ＃供电方式 | 要求为锂电池供电，电池使用时长≥8小时； |
| 9 | 数据传输方式 | 2.4GHz 802.11n无线信号传输； |
| 10 | 数据导出 | 支持CSV、TXT源数据导出； |
| 11 | 数据呈现形式 | 3D和2D显示含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白变化； |
| 12 | ＃数据结果 | 提供MBLL和DOT两种算法计算含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白和总血红蛋白变化； |
| 13 | ＃同步装置系统 | 要求实现同步信号分流； 要求支持E-prime等刺激呈现软件同时向不同系统（脑电、眼动、近红外等）发送同步信号； 笔记本直接可向外部设备（脑电、眼动、近红外等）发送≥8 bit TTL同步信号； |
| 14 | 便携式抗震安全盘 | ABS工程塑料材质，不少于5T容量，支持加密和备份功能，防滑和3D防震缓冲设计。 |
| 15 | ★兼容性 | 配备近红外经颅磁联用线圈拍 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。